## Slide 1
案例7：某手机品牌供应商质量提升项目
品质升级，共赢未来
汇报人：卓越质量智库

## Slide 2
课程目录
项目背景
改进目标与策略
实施过程
成果与效益
经验总结
未来计划

## Slide 3
01
项目背景

## Slide 4
质量稳定性下滑
该供应商在最近季度评估中产品合格率从99%降至92%，导致质量维度得分被扣减8分，直接影响整体评级。
交付准时率波动
因产能调配问题，关键零部件交付准时率从98%降至90%，触发采购协议中的违约条款，面临订单比例调整风险。
技术响应滞后
供应商未能按计划参与客户新一代快充技术的联合开发，技术附加值评分仅获5分（满分15分），丧失战略合作优势。
供应商评分降至B级风险

## Slide 5
若降级为C级供应商，将失去年度框架协议折扣，导致单件采购成本增加12%-15%，影响整机毛利率。
采购成本上升
短期订单模式可能导致关键物料备货周期从15天延长至30天，增加供应链中断风险。
备货周期延长
失去联合研发资格后，将无法优先获取客户技术路线图，导致产品迭代滞后竞争对手6-9个月。
研发协同断裂
B级供应商采购份额上限为25%，若评分继续下滑，可能被A级供应商蚕食订单，年营收损失预估超2亿元。
市场份额挤压
订单缩减的潜在影响

## Slide 6
1
2
3
供应商冲压车间未执行SPC（统计过程控制），关键尺寸CPK值长期低于1.33，导致批次性不良率升高。
工艺控制缺陷
核心金属件的外协厂未经审核变更，新材料抗疲劳强度未达行业标准（低于800MPa）。
二级供应商管理失控
供应商IQC仍沿用旧版AQL 1.0抽样标准，与客户要求的零缺陷（AQL 0.65）存在显著差距。
检测标准未对齐
质量问题的根源分析

## Slide 7
02
改进目标与策略

## Slide 8
通过系统化管控将产品缺陷率降至六西格玛标准（3.4DPMO以下），确保关键部件如屏幕、电池的出厂合格率≥99.7%，满足中国移动A级供应商的硬件质量门槛。
质量缺陷率控制
建立与上游原材料供应商的联合质量追溯机制，针对芯片、摄像头模组等核心元器件实施批次全检，降低因原材料问题导致的整机不良率。
供应链协同优化
将售后问题平均解决周期从72小时压缩至24小时内，完善7×24小时技术支援体系，达到中国移动对A级供应商的履约响应要求。
服务响应时效提升
杜绝围标串标等违规行为，建立内部审计流程与供应商黑名单制度，确保投标文件与交付产品的一致性，规避降级风险。
合规性强化
评分恢复至A级的核心目标

## Slide 9
DMAIC流程实施
定义关键质量特性（CTQ）如屏幕显示良率、电池续航衰减率；测量当前生产流程的σ水平；分析缺陷根源（如焊接工艺波动）；改进工艺参数；建立SPC控制图持续监控。
数字化工具融合
引入MES系统实时采集生产线数据，通过AI算法预测潜在缺陷点位，替代传统抽检模式，实现动态质量干预。
跨部门协作机制
组建质量攻坚小组（含研发、生产、采购部门），采用QFD（质量功能展开）方法将客户需求转化为设计参数，确保新品开发阶段即嵌入六西格玛标准。
六西格玛方法论的应用规划

## Slide 10
对屏幕玻璃的透光率、硬度等指标增设分级检测（如AAA级≥92%透光率），电池电芯循环寿命从500次提升至800次测试标准。
关键参数严控
新增-30℃~60℃极端温度下的元器件性能测试项，确保产品在北方严寒及南方高温环境下均能稳定运行。
环境适应性测试
参照中国移动A级供应商名录，优先采购已通过ISO 9001/14001双认证的供应商材料，并推行“质量保证金”制度激励上游改进。
供应商分级联动
建立历史缺陷案例库（如摄像头对焦偏移、主板虚焊等），在新品设计阶段进行FMEA（失效模式分析）预防性验证。
缺陷数据库建设
原材料检验标准优化方向

## Slide 11
03
实施过程

## Slide 12
跨职能团队构建
01
由手机品牌方质量工程师、供应商工艺专家及生产主管组成联合工作组，品牌方负责标准制定与验收，供应商团队聚焦制程优化与执行落地，确保专业覆盖全面。
角色明确定义
02
设立项目总负责人统筹资源协调，质量分析师负责数据采集与缺陷归类，工艺工程师主导流程再造，形成层级清晰的矩阵式管理结构。
定期沟通机制
03
建立双周例会制度与即时问题升级通道，通过共享看板同步项目进度，确保跨企业协作信息对称性。
联合团队组建与职责分工

## Slide 13
定义阶段（Define）
通过VOC分析锁定屏幕模组划伤不良率超标的CTQ指标，制定将DPU从3200ppm降至800ppm的项目目标，并获得双方管理层签字确认。
运用过程流程图识别18个关键控制点，采用MSA分析确认测量系统误差＜5%，通过分层抽样收集200批次历史数据建立基线。
使用鱼骨图从人机料法环测六维度展开，通过假设检验确认治具老化（P=0.003）和清洁规程缺失（P=0.012）为关键根因。
设计防呆治具更换提醒系统，优化无尘车间清洁SOP，建立SPC控制图与反应计划，实现过程能力指数CPK从0.82提升至1.67。
测量阶段（Measure）
分析阶段（Analyze）
改进控制阶段（Improve-Control）
DMAIC阶段执行（定义至控制）

## Slide 14
在玻璃切割工序增加离子风幕装置，将环境颗粒物浓度控制在ISO Class 5标准，减少表面异物导致的压印不良。
防污染工程改造
通过DOE实验确定最佳钢化温度曲线（420℃±5℃/8min），使玻璃透光率提升2.3%，应力均匀性达标率从78%提高到97%。
过程参数优化
开发专项培训模块并实施上岗考核，涵盖标准作业手法、缺陷目检技巧等，使操作员首次检验准确率从65%提升至92%。
人员技能认证
关键改进措施落地

## Slide 15
04
成果与效益

## Slide 16
审核标准升级
建立包含资质认证、技术能力、过程管控等6大维度的量化评估模型，质量评分从B级跃升至A级，成为核心战略供应商。
关键指标优化
通过引入全流程质量监控体系，供应商的来料检验合格率从92%提升至98.5%，生产过程不良率下降40%，达到行业头部企业水平。
质量文化渗透
开展供应商质量意识专项培训12场，覆盖生产/质检关键岗位人员，推动供应商内部建立质量奖惩制度，缺陷重复发生率降低65%。
质量评分提升至A级

## Slide 17
战略合作深化
基于质量稳定性验证，该供应商获得品牌方中高端机型结构件独家供应资格，年度订单量从800万件增至920万件。
响应速度提升
建立VMI（供应商管理库存）模式后，紧急订单响应周期从72小时缩短至24小时，支撑品牌方旺季市场活动需求。
成本效益显现
质量改善带来的报废率下降使单件成本降低8%，品牌方在维持采购预算前提下实现15%的增量采购，形成双赢局面。
技术协同突破
联合研发新型镁合金压铸工艺，使产品减重20%的同时强度提升15%，成为下一代旗舰机型的技术卖点。
订单份额增加15%

## Slide 18
联合改善机制
每月召开供应商-品牌方质量联席会议，累计解决工艺参数优化、检测标准统一等23项跨部门协作难题。
风险预警能力
基于历史数据建立12项质量风险预警模型，提前识别并拦截潜在缺陷批次，避免经济损失超300万元。
数据互通平台
部署供应链协同系统，实现生产计划/质量数据/物流信息的实时共享，异常问题平均处理时间从48小时压缩至6小时。
供应链协同效率改善

## Slide 19
05
经验总结

## Slide 20
高层战略支持
项目获得品牌方与供应商双方高管的直接参与，通过每月质量联席会议机制确保资源投入。例如设立专项改进基金用于供应商设备升级，并纳入双方KPI考核体系形成强约束力。
数据驱动决策
建立覆盖原材料、制程、成品的全链路质量数据库，运用SPC（统计过程控制）技术识别关键变异点。通过AI算法对历史失效模式进行聚类分析，精准定位前三大缺陷类型（占比67%）。
成功关键因素分析

## Slide 21
针对供应商重交付轻质量的传统思维，开展"质量大使"驻厂计划。品牌方派出15名资深工程师进行为期6个月的质量工具培训，将6Sigma方法论植入供应商生产体系。
文化认知冲突
初期发现双方对"合格品"定义存在23项差异条款，通过组建联合标准委员会，参考华为质量体系框架进行标准对齐，最终形成统一的《供应商质量验收白皮书》。
标准体系差异
部署供应链协同平台实现实时数据共享，将供应商生产数据与品牌方售后投诉系统打通。当某批次产品出现异常时，可追溯至具体产线工位并在4小时内启动围堵措施。
信息孤岛问题
跨企业协作的挑战与解决

## Slide 22
闭环反馈系统
构建从市场投诉→实验室分析→工艺改进的V型闭环流程，典型案例如屏幕脱胶问题通过热力学仿真优化点胶参数，使相关投诉率下降82%。
能力认证体系
实施供应商质量能力星级评定，将改进成果转化为长期合作筹码。获得五星评级的供应商可优先获得未来3年订单配额，并参与新产品联合研发。
持续改进机制建立

## Slide 23
06
未来计划

## Slide 24
技术培训体系
建立分层级的技术培训机制，针对不同供应商岗位定制半导体工艺、精密制造等专业课程，通过华为"鲲鹏+昇腾"生态认证提升核心技术能力。
质量文化渗透
开展季度质量标杆评选活动，将零缺陷管理、8D报告等工具纳入供应商KPI考核体系，形成从管理层到产线的全员质量意识。
设备升级支持
设立专项扶持基金，协助二级供应商引进SPC过程控制系统和AOI自动光学检测设备，实现关键工序的智能化改造。
供应商能力长期培养

## Slide 25
预测性维护
应用振动传感器和声纹识别技术，对注塑机和贴片机进行健康度建模，提前48小时预警设备异常。
全链路追溯系统
部署基于区块链的物料追溯平台，实现从晶圆到成品的批次数据上链，异常件可15分钟内定位到具体机台和操作员。
AI质检网络
在现有5个检测站点基础上，新增12套深度学习视觉检测系统，覆盖中框变形、涂层气泡等23类缺陷的实时识别。
云端质量看板
打通ERP与MES系统数据，构建供应商质量指数(SQI)动态仪表盘，实现不良率、直通率等18项指标的分钟级刷新。
数字化质量监控扩展

## Slide 26
03
绿色制造协同
建立供应链碳足迹追踪平台，要求核心供应商2026年前实现光伏供电占比超30%的清洁生产目标。
01
材料创新联盟
联合3M、杜邦等基础材料厂商成立联合实验室，开发低介电常数基板和环保型导热界面材料。
02
模块化设计标准
推动摄像头模组、电池组件的接口标准化，使供应商可提前6个月介入新产品开发流程。
生态链联合研发规划

## Slide 27
卓越质量智库 | www.zhiliangclub.com
Thanks