## Slide 1
QC 检验实操培训
来料 · 制程 · 成品全流程作业标准
新员工上岗必修 · IQC / IPQC / FQC / OQC 三检体系与异常闭环
卓越质量智库
知识编号 11.1.1 · IQC/IPQC/FQC/OQC 策划
www.zhiliangclub.com

## Slide 2
本次培训讲什么
四个章节：从体系地图，到独立完成一次合格检验
培训路线图
从标准
到判定
不讲理论推导，只讲你明天上岗就要用的动作——看哪本标准、用什么量具、怎么取样、怎么判定、异常往哪里抛。
4 章
18 页
01
检验总览与上岗准备
认识三检体系在厂内的位置，学会量具内校怎么做、检验记录怎么填，上岗前先把标准、量具、记录备齐。
02
来料检验 IQC
学会按抽样方案取样，掌握开箱核对、外观检验与四色标识的用法，把不合格挡在厂门之外。
03
制程检验 IPQC
掌握首件确认的触发条件与判定动作，学会按固定路线巡检，用 Cpk 判断制程是否真的稳定。
04
成品出厂检验与异常闭环
看懂玻璃专项检验项目与判定依据，掌握不合格品四步闭环，出货放行前再做一次确认。
QC 检验实操培训 · 品质部
02 / 18

## Slide 3
CHAPTER 01
01
检验总览
与上岗准备
QC 检验实操培训
本章解决什么问题
上岗第一天，我该先搞懂什么？
三检体系把不合格挡在哪一道，以及标准、量具、记录这三件套怎么用——这是后面所有检验动作的地基，地基础不牢，后面的判定全都站不住。
三检体系
量具内校
检验记录
03 / 18

## Slide 4
三检体系：不合格挡在哪一道
IQC / IPQC / FQC / OQC 各拦什么，为什么越往前拦越便宜
同一片玻璃，在厂内要过四道关。每一道关的职责不同，但目标只有一个：不合格不往下走。
越往前拦，越便宜
挡在 IQC
≈ 1 元
挡在 IPQC
≈ 10 元
流到客户手里
≥ 100 元
1–10–100 法则：同一片不良玻璃，发现得越晚，付出的代价越高。数字为行业通行的示意值。
IQC
来料检验 · 挡在厂门外
原片玻璃、靶材、清洗剂、包装材料；判定合格才允许入库上线。
IPQC
制程检验 · 挡在批量发生前
首件确认、定时巡检、关键参数与外观监控，异常当场拦截。
FQC
成品检验 · 挡在入库前
入库前对外观与光学指标做最终判定，决定能否入合格品库。
OQC
出货检验 · 挡在客户之前
按出货单核对数量与包装标识，抽检合格后放行出库。
任何一道判 NG：先标识、再隔离、马上上报——绝不往下流。
QC 检验实操培训 · 品质部
04 / 18

## Slide 5
上岗三件套：标准 · 量具 · 记录
动手之前先备齐这三样，缺一样就不要开始检验
01
标准
先看标准，再动手。《检验标准书》《抽样标准》《限度样板》是判定的唯一依据；凭感觉判，是新人最大的不合格来源。
上岗第一件事：确认手上的标准是现行受控版本。
02
量具
卡尺、塞尺、千分尺必须在有效校准期内，量程与精度要匹配，用前校零、专人保管。量具过期，检验结果一律作废。
领用量具先看校准标签，过期立即退回计量室。
03
记录
现场即时记录，字迹清楚；写错划改并签名，不允许涂黑、不允许事后补记。数据是判定与追溯的唯一证据。
写错的数字划一道横线，旁边写正确值并签名。
QC 检验实操培训 · 品质部
05 / 18

## Slide 6
量具内校：让每把量具都可信
自己校、按期校、留证据——量具失准，检验结论一律作废
01
建台账
每把量具一个唯一编号，登记型号、量程、存放位置与责任人。
新增或返修后必须重新登记
02
排周期
按量具类型与使用频次定校准周期，到期前提醒，不许"先用着"。
周期由计量管理员定，不得自行延长
03
选标准器
用量块、标准片校验，标准器精度须高于被校量具，且本身已溯源。
标准器自己也要按期外校
04
做校验
零位、中间、满量程多点校验，记录实测偏差并与允许误差比较。
偏差超标：先调整，不合格就停用
05
贴标留痕
判定后贴校准标签，填写《内校记录表》，写明结论与校准人。
标签贴在量具本体上，不能只贴在盒子上
内校 = 企业内部校准：用已溯源的标准器，按期校验手上的量具，确认它仍然在允许误差范围内。
量具校准标签：三种状态
合格
在有效期内，可正常用于检验
限用
仅限指定量程或指定检验项目使用
停用
超期、损坏或偏差超标，立即送计量室
标签贴在量具上，不是贴在物料上，与物料的四色状态标识不是一回事。标签必须含：量具编号 / 本次校准日期 / 有效期至 / 校准人签名——缺一项按停用处理。
日常点检：三步不走空
用前
确认校准标签在有效期内，卡尺合拢先看是否归零
用中
按量程选测点，不超量程、不敲击、不测高温工件
用后
清洁归位，金属量具防锈；异常立即停用并送计量室
用超期量具做出的判定，无论结论对错一律无效，必须重新检验。
QC 检验实操培训 · 品质部
06 / 18

## Slide 7
检验记录：怎么填才算数
记录不是给检查看的，是你判定与追溯的唯一凭据
记录字段 | 具体写什么 | 常见错误
批次与料号 | 供应商批次号 + 内部料号，两个都要写 | 只写料号，出问题找不到来料批次
检验时间 | 年 / 月 / 日 + 班次，精确到具体时间点 | 只写日期，分不清是哪一班做的
抽样与实测 | 抽样数 n、不良数 d、关键项目实测值 | 只写"合格"，不写数据，无法复核
判定依据 | 引用《检验标准书》版本号与条款号 | 结论与标准条款对不上，无法举证
检验员 | 本人手写签名，并写清检验日期 | 代签、盖章代替签名
来料、巡检、成品、不合格品处理等表单的字段各不相同，但上面这五类字段一个都不能缺——缺了任何一类，这张记录就没有追溯价值。
填写四不准
不准涂改
写错用横线划掉，旁边写正确值并签名
不准补记
现场即时记录，事后补写的记录视为无效
不准空栏
该项无内容填「／」，不允许留白
不准代签
必须本人手写签名，不得盖章或代签
记录怎么用：两条追溯链
正向
批次号 → 检验记录 → 判定结论 → 是否放行
反向
客户抱怨 → 批次号 → 检验记录 → 当时用的量具与工艺参数
记录保存年限与销毁按公司《记录控制程序》执行；记录不得私自外借、涂改或销毁。
QC 检验实操培训 · 品质部
07 / 18

## Slide 8
CHAPTER 02
02
来料检验
IQC
QC 检验实操培训
本章解决什么问题
来料怎么抽、怎么判、怎么放？
IQC 的职责是把不合格挡在厂门之外——抽样方案、开箱核对、四色标识，一步都不能省。省掉任何一步，问题都会在后道以十倍的代价冒出来。
抽样方案
开箱核对
四色标识
08 / 18

## Slide 9
抽样怎么抽：批量决定样本量
把"抽多少、判几个"变成一条任何人都能执行的规则
来料批量 N（片） | 样本量 n | 接收数 Ac | 拒收数 Re
91 – 150 | 20 | 0 | 1
501 – 1,200 | 80 | 2 | 3
3,201 – 10,000 | 200 | 5 | 6
示例按 GB/T 2828.1（计数抽样检验程序）一般检验水平 Ⅱ、AQL 1.0 编制，仅为教学示意；实际执行以公司《抽样标准》与各产品《检验标准书》为准。
抽样三原则
随机
每箱、每托盘被抽中的机会均等，不固定抽同一个位置
分层
不同托盘、不同批次、箱子上下层都要覆盖到
不挑不拣
不刻意挑好的，也不刻意挑坏的
拿到数字之后怎么判
d ≤ Ac
整批判合格，贴绿标放行入库
d ≥ Re
整批判不合格，拒收并立即上报
d 为样本中的不良数；Ac 与 Re 之间不存在中间状态（Re = Ac + 1）。
QC 检验实操培训 · 品质部
09 / 18

## Slide 10
IQC 实操：四步判定与四色标识
开箱前核对什么，开箱后先看什么——照着做就不会漏
实操四步法
01
核对
送货单、料号、批次、生产日期、COA 与包装完好性，一项不齐就先停。
02
外观
照度 1000lx 以上，背光加侧光；戴无尘手套，严禁裸手接触膜面。
03
性能
按《检验标准书》抽测关键光学与尺寸项目，记录实测值。
04
标识
判定后立即贴标、分区存放、录入系统，不允许"先放着回头再贴"。
合格
不合格
待判定
让步接收
未经检验的物料，不得上线。
QC 检验实操培训 · 品质部
10 / 18

## Slide 11
CHAPTER 03
03
制程检验
IPQC
QC 检验实操培训
本章解决什么问题
批量报废发生之前，谁来踩刹车？
IPQC 的职责是在批量不良发生之前拦截——首件确认、定时巡检、过程能力监控，三道闸一道比一道收紧。踩得越早，损失越小。
首件确认
巡检路线
过程能力
11 / 18

## Slide 12
首件确认：开机后的第一道闸
换型、换料、换模、调整、停机超时——五种情况必须先做首件
必须做首件的情况
换型
换料
换模
设备调整
停机超时
具体触发条件与停机时长界限，以厂内《首件确认管理规定》为准。
首件省下的 10 分钟，避免的是几小时的批量报废。
怎么才算合格
开机第 1 件 + 稳定后连续 3 件；外观、关键尺寸与光学指标、与限度样板对比、工艺参数记录逐项确认，经负责人签字后方可批量生产。
首件不合格
立即停机、隔离已产出品、通知工艺查原因，确认有效后才可重新开机；禁止"再试试看"式的连续产出。
QC 检验实操培训 · 品质部
12 / 18

## Slide 13
巡检实操：五个必看与异常上报
固定的频次、固定的路线、固定的记录，变化才会被看见
巡检不是走过场。两次巡检之间的所有变化，都只能靠固定的动作去发现——频次固定、路线固定、记录方式固定。
巡检频次与路线
每 2 小时 1 次
或按每 N 片 / 每托盘设置。频次由工艺风险决定，不由忙闲决定。
路线按工序顺序固定：不走回头路、不跳站；巡检表逐项打勾并签名，异常当场记录时间、机台、批次、现象。
看人
是否按 SOP 操作，是否穿戴无尘帽、手套与工作服
看机
工艺参数是否在窗口内，有无报警与异常声音
看料
在制品状态标识是否正确，有无合格品与不合格品混放
看法
岗位上的作业指导书是否为最新受控版本
看环
洁净度、温湿度、照明是否在规定范围内
发现异常 → 通知班组长 / 工艺 → 挂「待处理」标识 → 追溯自上次合格巡检以来的全部产品。
QC 检验实操培训 · 品质部
13 / 18

## Slide 14
Cpk 大于 1.33，才叫制程受控
合格率是事后，Cpk 是事前——别让全绿的合格率掩盖正在漂移的制程
制程能力指数门槛
Cpk ≥
1.33
这是制程受控的基本门槛
合格率是"事后"的结果，Cpk 是"事前"的预警。一批全合格，制程也可能正悄悄向规格边界漂移——只看合格率，会把这个风险完全盖住。
Cpk 不达标时的三步：
① 查中心偏移 → 调机对中 ② 查变异 → 换料 / 保养 ③ 复核确认
Cp · 只看精度够不够
规格宽度 ÷ 6σ，不考虑中心偏移
Cpk · 还看偏不偏
同时考虑中心偏移，取更差的一侧
控制图判异还有两条常用规则：连续 7 点在中心线同一侧、连续 7 点持续上升或下降，出现即判异并上报。
QC 检验实操培训 · 品质部
14 / 18

## Slide 15
CHAPTER 04
04
成品出厂检验
与异常闭环
QC 检验实操培训
本章解决什么问题
放行之前，最后确认什么？
出货放行是公司对客户的最后一句承诺——玻璃专项检验项目、判定依据、不合格品四步闭环，缺一不可。签下放行，就要为这一箱负责。
玻璃专项
判定依据
四步闭环
15 / 18

## Slide 16
FQC / OQC：检什么、凭什么判定
五个检验项目，对应五种手段与五本标准——判定永远要有出处
检验项目 | 检验手段 | 判定依据
外观缺陷：划伤 / 针孔 / 脏污 / 崩边 / 膜色差 | 强光 + 背光目视，限度样板比对 | 《外观检验标准》
翘曲与平整度 | 塞尺、翘曲仪、平台测量 | 《尺寸检验标准》
波前畸变 / 透反射率 | 激光干涉仪、分光光度计 | 《光学性能标准》
表面粗糙度 / 膜厚 | 白光干涉仪、椭偏仪 | 《膜层检验标准》
包装与标识 | 目视核对出货单、标签、数量 | 《包装作业规范》
OQC 放行前最后三查
01
数量、箱号与出货单完全一致
02
标识、批次信息可追溯到机台与生产日期
03
抽检项目全部合格，无未处理的异常记录
成品检验不是"再看一遍"，而是对客户承诺的最后一道确认。放行的每一箱，都代表公司签字背书。
本页只列项目与手段，不列具体限值；所有数值限值以各产品《检验标准书》最新受控版本为准。
QC 检验实操培训 · 品质部
16 / 18

## Slide 17
不合格品处理：四步闭环
一次异常的价值不在"处理掉"，而在"再也不会发生"
01
标识
判定后立即贴红标，写明缺陷与数量
02
隔离
移入不合格品区，严禁与合格品混放
03
评审
MRB 评审：返工 / 返修 / 让步 / 报废
04
处置
按评审结论执行并记录，闭环销案
追溯三要素：批次号 + 生产日期 + 机台号——缺一个，就无法圈定影响范围。
闭环不止四步：处置完还要做四件事
找根因
Why-Why 连问五个为什么，直到挖到根本原因，"员工粗心"不是根因
定措施
针对根因制定纠正措施，明确责任人与完成时间
验效果
连续 3 批或 1 个月内无再发，才算有效
固化
把结论更新进 SOP、检验标准与限度样板
两条红线
① 不合格品与合格品混放
隔离区必须有明确的物理边界与标识，不能只靠"记在心里"。
② 未贴标识就让产品流转
没有标识就是状态不明，状态不明就无法追溯、无法放行。
任何一条都按重大质量违规处理，没有例外。
QC 检验实操培训 · 品质部
17 / 18

## Slide 18
感谢聆听
www.zhiliangclub.com
卓越质量智库
www.zhiliangclub.com