## Slide 1
SPC 统计过程控制实操培训
镀膜车间工程师版 · 从统计基础到控制图落地
6 课时全程动手，学完明天就能在自己工序上建出第一张控制图
卓越质量智库
知识编号 6.3.1 · 控制图选用与判异

## Slide 2
这份教材怎么用
开场
目标只有一个：
今天学完，明天就能
在自己的工序上建图
培训时长
6 课时
培训对象
工艺 / 质量工程师
需要准备
电脑 + Excel 实操模板
理论占三成，只讲"够用"的那部分
第一、二章把分布、均值、标准差、正态曲线讲透即可，不推导公式。判断标准是：能不能解释你图上的每条线是怎么来的。
实操占七成，全部在 Excel 里完成
配套的 Excel 模板里已经写好公式框架，课上跟着第五、六章的步骤，把自己工序的数据填进去，图会自己长出来。
判异和处置是最后的落点
建图不是终点。图上出现异常信号之后"谁来处置、多长时间内处置、处置完怎么验证"，第六章给出可直接执行的流程。
课件里的数据都是教学用模拟值
膜厚、方阻、色差等数字为教学示例，不代表任何产线的真实水平。课后请换成自己工序的真实数据再下结论。
SPC 统计过程控制实操培训
02 / 77

## Slide 3
目录
六个模块，一条主线
主线：
认识变差 → 量化变差
→ 监控变差 → 处置异常
每一章结束时都回答一个问题："这一步在我们工序上怎么做"。跟着这条主线走，六章就是一套完整的现场动作。
01
为什么镀膜车间需要 SPC
变差是质量的敌人 · 两类变差 · 变差源地图
P05–11
02
统计与概率基础
均值与标准差 · 直方图 · 正态分布 · 中心极限定理 · 抽样
P13–26
03
过程能力分析
Cp / Cpk / Pp / Ppk · 能力与不良率 · 提升路径
P28–37
04
控制图原理与选型
三条线 · 为什么是 3σ · 受控不等于合格 · 选型决策树
P39–46
05
计量型控制图实操（重点）
Xbar-R / Xbar-S / I-MR 从零建图 · 判异八准则 · 失控处置
P48–62
06
计数型控制图与落地闭环
p / np / c / u 图 · 五步处置法 · 8D 与 5Why · 90 天推行
P64–77
SPC 统计过程控制实操培训
03 / 77

## Slide 4
01
为什么镀膜车间需要 SPC
变差是质量的敌人 —— 先看清它，再谈控制它
SPC 统计过程控制实操培训
04 / 77

## Slide 5
质量观念的转变
第一章 · 为什么需要 SPC
先把两种做法摆在一起看
把坏的挑出来
靠终检拦截不良品，坏的质量已经发生，成本已经花掉，挑得再干净也补不回来。
→
让坏的不再发生
在过程还在生产的时候，就从数据的波动里发现失控苗头，赶在不良品产生之前把它拉回来。
SPC 的全部价值，就藏在右边这句话里。它管的是"过程"，不是"产品"。
SPC 统计过程控制实操培训
05 / 77

## Slide 6
检验拦截 vs 过程控制：一整条链的成本账
第一章 · 为什么需要 SPC
传统做法
检验拦截
事后把关：不良已经造出来，钱已经花掉
抽检有漏检风险，全检人力成本高
只能告诉你"坏了多少"，说不出"为什么坏"
批量返工 / 报废，交期与客户端双输
一句话：检验是给结果打分，打完分该发生的还是发生了。
SPC 做法
推荐
过程控制
事前预警：在趋势刚冒头时就报警，不良还没发生
用小的抽样成本替代大批量返工成本，一降一升
能定位"什么时候开始坏、坏得多快"，指向具体原因
给客户与审核提供过程受控的客观证据（Cpk 报告）
判断：检验越严，浪费越多；过程越稳，检验才能越少。SPC 是把质量成本从"事后兜底"挪到"事前管理"的工具。
SPC 统计过程控制实操培训
06 / 77

## Slide 7
变差无处不在：同一条线、24 小时的膜厚
第一章 · 为什么需要 SPC
Chart: 镀膜膜厚 24 小时趋势（目标 500nm，规格 485–515nm）
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07
膜厚(nm) | 502 | 498 | 505 | 501 | 496 | 508 | 503 | 499 | 506 | 511 | 507 | 497 | 493 | 501 | 504 | 498 | 495 | 490 | 502 | 509 | 512 | 506 | 500 | 497
这一天的三个事实
490–512
全部落在 485–515 规格内
22nm
极差占公差带 30nm 的 73%
2 段
连续走高，值得警惕
数据说明什么
一天全合格，不代表过程健康。波动已吃掉七成公差带，意味着靶材寿命衰减、气体流量微漂这类缓慢因素在持续起作用，稍有风吹草动就会出界。
17:00 与 04:00 前后的连续上走，通常对应换靶 / 换气后未重新稳定。这正是 SPC 要捕捉的信号。
SPC 统计过程控制实操培训 · 教学用模拟数据
07 / 77

## Slide 8
两类变差：普通原因 vs 特殊原因
第一章 · 为什么需要 SPC
普通原因变差
过程固有的、时刻存在的背景噪音：气体流量的微小抖动、温度的细微起伏、测量的重复性误差。单个看不出规律，合在一起就是一条稳定的"噪音带"。
对策：只能靠改善系统本身（设备精度、工艺设计、材料一致性）来缩小。天天追着它"纠正"是白费力气。
特殊原因变差
偶发的、外来的异常：换靶未稳定、挡板位置漂移、来料换批、真空室漏率上升、操作员改了参数。它让数据突然"越轨"，是质量事故的直接推手。
对策：立刻查找并消除，让过程回到原来的稳定状态。控制图就是专门干这件事的报警器。
SPC 统计过程控制实操培训
08 / 77

## Slide 9
镀膜车间变差源地图：5M1E 逐项过一遍
第一章 · 为什么需要 SPC
失控时先问一句：
5M1E 里谁动了？
变差源地图的价值不在"全"，而在"快"。控制图报警后，照着这六个格子顺序排查，能避免对着空气瞎猜。
建议把这张表贴在机台旁，每格写上本工序的实际对应项。
人 Man
参数是否被手动改动 · 装片方向与位置 · 换班手法差异 · 点检是否执行
机 Machine
靶材寿命与磁场 · 真空泵抽速 · 加热器老化 · 挡板位置漂移
料 Material
基板来料批次 · 清洗后停放时间 · 靶材纯度与批次
法 Method
功率升降温曲线 · 背压与气体配比 · 装载量与盘位分布
环 Environment
洁净室温湿度 · 供水与压缩空气压力 · 昼夜电网负载波动
测 Measurement
测厚仪校准与漂移 · 标准片状态 · 取测点位与人数差异
现场经验：膜厚类异常优先查"机与法"（靶材、功率、气体），外观与颗粒类异常优先查"料与环"。排查前先确认"测"没有问题，否则会追着假信号跑一整天。
SPC 统计过程控制实操培训
09 / 77

## Slide 10
第一章小结：四个必须带走的观念
第一章 · 为什么需要 SPC
观念不对，
图建得再漂亮也没用
很多车间的 SPC 推不下去，不是不会算，而是把控制图当成了"交给客户的作业"。先认同下面四条，后面六章才有效。
下一章开始进入统计基础，别怕公式——所有公式都配了 Excel 现成的函数。
1
变差是常态，不是事故
任何过程天然会波动，管理的对象是"波动的大小与走向"，不是某个单点数值。
2
两类变差要区别对待
普通原因靠改善系统，特殊原因靠立即消除。把它们搞反，是现场最常见的浪费。
3
合格率好不等于过程健康
波动吃掉七成公差带时，一天全合格只是运气好。要看趋势和能力，不是单日结果。
4
控制限来自过程自己
±3σ 是由过程自身数据算出来的报警线，与客户给的规格限是两套完全不同的东西。
课后动作：回到工位，把自己工序的关键参数、抽检方式、测量工具列出来，下一章直接要用。
SPC 统计过程控制实操培训
11 / 77

## Slide 11
02
统计与概率基础
均值、标准差、正态曲线 —— 控制图背后的三块基石
SPC 统计过程控制实操培训
12 / 77

## Slide 12
SPC 的本质：给过程装一个"报警器"
第一章 · 为什么需要 SPC
3σ
控制线画在均值上下 3 倍标准差处。过程稳定时，数据越出这条线的概率只有约 0.3%。
所以一旦有点跑出去，多半不是巧合，而是过程真的变了——这就是"报警"的统计学依据。
①
用小样本说话，而不是盯死每片玻璃
每班抽几组、每组几片，用统计规律代表整条线，成本远低于全检。
②
三条线定义"正常"，越线即异常
中心线 CL 与上下控制限 UCL / LCL 全部来自过程自己的历史数据。
③
报警之后必须有人接警
没有处置流程的控制图只是装饰画，第六章给出完整的接警动作。
SPC 统计过程控制实操培训
10 / 77

## Slide 13
先认识数据：计量型 vs 计数型
第二章 · 统计与概率基础
对比项 | 计量型数据 | 计数型数据
定义 | 可连续取值、带单位 | 只能数个数 / 判合格
镀膜例子 | 膜厚 502.3nm | 针孔 3 个 / 划伤判 NG
记录形式 | 测量读数 | 个数或比例
信息量 | 多（位置+波动都能看） | 少（只有个数）
常用图 | Xbar-R / Xbar-S / I-MR | p / np / c / u
抽样量 | 小样本即可 | 需要较大样本
检测成本 | 较高（要用仪器） | 低（目视 / 计数）
判断第一步：先看数据是什么型
数据类型决定了用哪张控制图，选错图是新手最常犯的错误。拿到数据先问一句：这是"量出来的"，还是"数出来的"？
镀膜车间的典型分界
· 计量型：膜厚、方阻、透光率、色差 ΔE、应力、附着力（N）
· 计数型：针孔数、划伤条数、外观不良片数、返工片数
能计量就不计数：同样管一个指标，计量型数据用更少的抽样就能得到更多信息。把"合格/不合格"改成记录具体读数，是很多工序升级 SPC 的第一步。
SPC 统计过程控制实操培训
13 / 77

## Slide 14
数据的"位置"：均值、中位数、众数
第二章 · 统计与概率基础
均值 x̄
最常用，反应灵敏，但容易被极端值带偏。SPC 里的中心线 CL 就是它。
中位数
从小到大排队，取中间那个
不怕极端值。均值和中位数差得远，说明数据里有离群点，先去查测量和异常再谈统计。
众数
出现次数最多的值
适合离散取值的场景，例如外观检验里的颜色等级、缺陷分类。
算例：一片架上取 5 片玻璃测膜厚（nm）
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
膜厚 | 498 | 502 | 500 | 501 | 499
排队后 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502
均值 x̄ = (498+502+500+501+499) ÷ 5 = 500.0 nm
中位数 = 排第 3 位的值 = 500.0 nm
众数 = 无重复值，本例不适用
Excel 一行搞定：AVERAGE(数据区) 算均值，MEDIAN(数据区) 算中位数，MODE.SNGL(数据区) 算众数。
SPC 统计过程控制实操培训
14 / 77

## Slide 15
数据的"离散"：极差、方差、标准差
第二章 · 统计与概率基础
极差 R
最大值 − 最小值
最好算、最直观，只用两个点。小样本（n≤9）时够用，Xbar-R 图里的 R 就是它。
标准差 s
每个点都参与计算，最能代表整体波动。σ 就是它的代名词，后面所有控制限都由它乘系数得到。
为什么除以 n−1：我们用样本来估计整个过程的波动，除以 n−1 修正了"样本看不到全貌"的偏差。Excel 用 STDEV.S 时它会自动处理，但概念上要清楚。
算例：同一组 5 片膜厚（均值 500.0）
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
x | 498 | 502 | 500 | 501 | 499
x − x̄ | -2 | 2 | 0 | 1 | -1
(x − x̄)² | 4 | 4 | 0 | 1 | 1
R = 502 − 498 = 4 nm
s² = (4+4+0+1+1) ÷ (5−1) = 2.5 → s = 1.58 nm
直觉记忆：均值回答"生产在哪"，标准差回答"生产有多稳"。客户问你们过程稳不稳，答案就是 s 和由它算出的 Cpk。
SPC 统计过程控制实操培训
15 / 77

## Slide 16
手算一遍：10 片玻璃的膜厚（课堂练习数据）
第二章 · 统计与概率基础
序号 | 膜厚 x | 偏差 x−x̄ | (x−x̄)²
1 | 498 | -2 | 4
2 | 500 | 0 | 0
3 | 501 | 1 | 1
4 | 500 | 0 | 0
5 | 503 | 3 | 9
6 | 497 | -3 | 9
7 | 500 | 0 | 0
8 | 502 | 2 | 4
9 | 499 | -1 | 1
10 | 500 | 0 | 0
合计 | 5000 | 0 | 28
四步算完，别跳步
第 1 步：求和 Σx = 5000
第 2 步：均值 x̄ = 5000 ÷ 10 = 500.0 nm
第 3 步：逐片算偏差与偏差平方，合计 28
第 4 步：s² = 28 ÷ 9 = 3.11 → s = 1.76 nm
偏差列之和一定是 0
这是最好的自检手段：偏差列加起来不是 0，说明哪一行算错了。考场上和现场都好用。
Excel 对照：均值 =AVERAGE(B2:B11)；标准差 =STDEV.S(B2:B11)；极差 =MAX(B2:B11)−MIN(B2:B11)。会手算一遍，以后看图上的每条线都不再是黑盒。
SPC 统计过程控制实操培训 · 教学用模拟数据
16 / 77

## Slide 17
四种典型直方图：形状就是线索
第二章 · 统计与概率基础
正常型
中间高两边低、对称。过程只有普通原因在起作用，可以继续建控制图。
偏态型
峰偏一边、拖长尾。常见于膜厚下限受"镀不上"物理限制，或混入了单向漂移因素。
双峰型
两个峰 = 两个总体混在一起。典型如两台镀膜机、两个靶材批次的数据混在同一张图里。
孤岛型
主体旁边悬着一小撮。往往是混入了异常批、测量错误或短暂换料，先查这一撮的来历。
SPC 统计过程控制实操培训
18 / 77

## Slide 18
正态分布：过程的"标准身材"
第二章 · 统计与概率基础
μ 决定曲线站的位置，σ 决定曲线胖还是瘦。σ 越小，曲线越瘦高——过程越稳。
为什么它重要：膜厚、方阻、色差这类由大量微小随机因素叠加出来的指标，分布都近似正态。控制图的全部逻辑——中心线、±3σ 限、判异准则——都建立在这个假设上。
实操提醒：如果直方图明显偏态或双峰，说明前提不成立，先解决混料 / 混线问题，再谈控制图。
SPC 统计过程控制实操培训
19 / 77

## Slide 19
记住三个数字：σ 与"落在里面"的概率
第二章 · 统计与概率基础
99.73%
±3σ 范围内包住了 99.73% 的数据，
只剩约 0.27% 落在外面。
68.27%
±1σ 之内
约三分之一在带外——不能当正常标准用
95.45%
±2σ 之内
45 个点里就可能有 1 个出界，误报太多
99.73%
±3σ 之内
平均 370 个点才误报 1 次——刚好当"报警线"
把这三个数字背下来。考试、审核、跟客户解释控制限，用的都是它们。
SPC 统计过程控制实操培训
20 / 77

## Slide 20
直方图：把数据的"长相"画出来
第二章 · 统计与概率基础
Chart: 33 片镀膜玻璃膜厚分布（nm，组距 2nm）
| 494-496 | 496-498 | 498-500 | 500-502 | 502-504 | 504-506 | 506-508 | 508-510
片数 | 1 | 3 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1
怎么读这张图
· 中间高、两边低、大致对称 → 只受普通原因影响
· 峰在 500–502，与目标 500 基本对齐 → 无明显偏移
· 两端仍有小尾巴 → 存在轻微特殊因素
动手做（3 分钟）
Excel 数据 → 分析工具 → 直方图，或用 COUNTIFS 做频数表再插柱形图。配套模板已做好频数表，直接填原始数据。
为什么先看直方图：直接上控制图容易漏掉"数据本身长得不对"的问题。先看形状，再算控制限。
SPC 统计过程控制实操培训 · 教学用模拟数据
17 / 77

## Slide 21
σ 水平与合格率：把统计翻译成生意
第二章 · 统计与概率基础
σ 水平 | 合格率 | 每百万片不良 | 现场体感
±1σ | 68.27% | 317,300 | 几乎天天救火
±2σ | 95.45% | 45,500 | 每班都在挑不良
±3σ | 99.73% | 2,700 | 多数车间的常态
±4σ | 99.9937% | 63 | 偶发异常
±5σ | 99.999943% | 0.57 | 高端面板线水平
±6σ | 99.9999998% | 0.002 | 六西格玛目标
这张表怎么用
表里的"σ 水平"指的是公差带宽度对应多少个 σ（即 Cp 的大小）。同样是不出界，波动越小，规格带里能装下的 σ 越多，合格率呈指数级改善。
对镀膜线的含义
从 ±3σ 提升到 ±4σ，不良率从 2700 PPM 降到 63 PPM——降了 43 倍。这就是为什么头部面板厂愿意花大钱缩小波动的 0.1nm。
注意：此表假设分布中心与规格中心重合。中心一旦偏移，实际不良率会显著恶化，这正是下一章 Cpk 要补上的那一只眼。
SPC 统计过程控制实操培训
21 / 77

## Slide 22
概率论最小集：够用就行的三句话
第二章 · 统计与概率基础
现场不需要会推导，
但需要会"用概率说话"
跟客户、跟生产主管沟通时，把"我觉得可能有问题"换成"按当前分布，这个点出界的概率只有 0.3%"，说服力完全不同。
右边三句话覆盖了 SPC 里 90% 的概率应用。
① 小概率事件：单次几乎不发生，长期必然出现
一个点越出 ±3σ 线的概率只有 0.27%。画一张图没越线很正常，但一年画几千个点，总会遇到几次"越界"——所以越界要查，但不用恐慌。
② 独立事件：上一片不影响下一片
统计上假设数据相互独立。若前一片膜厚偏厚，紧接着几片也一起偏厚，数据就"相关"了——这时连着同侧的点本身就是异常信号（判异准则 2 的依据）。
③ 同时发生：概率相乘，越并越小
两条判异准则同时触发，纯属巧合的概率是两者相乘，小到可以忽略——所以"多条准则一起触发"几乎可以断定是真实异常，处置优先级最高。
SPC 统计过程控制实操培训
22 / 77

## Slide 23
中心极限定理：为什么看"平均"比看"单片"更稳
第二章 · 统计与概率基础
Chart: 单片读数 vs 子组均值：同样的过程，两种平稳度
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
单片读数 | 496 | 505 | 494 | 503 | 498 | 507 | 495 | 502 | 508 | 497 | 501 | 506
子组均值(n=5) | 499.4 | 500.2 | 499.8 | 500.6 | 499.6 | 500.4 | 499.9 | 500.1 | 500.3 | 499.7 | 500 | 500.5
一句话版定理
不管单片数据长什么样，只要把若干片求平均，这些"平均值"的分布会趋近正态，而且比单片收得更紧：σx̄ = σ ÷ √n。
对建图的实际意义
· 图上点越平稳，越容易看清"真正的异常"
· n=5 时波动缩到单片的 45% 左右
· 这就是 Xbar 图用"子组均值"作点的原因
代价提醒：平均会"抹平"组内异常。所以必须配合极差图 R 一起看——R 图管组内波动，Xbar 图管组间漂移，两张图缺一不可。
SPC 统计过程控制实操培训 · 教学用模拟数据
23 / 77

## Slide 24
抽样第一原则：有理子组
第二章 · 统计与概率基础
正确：组内只留普通原因
同一个子组的几片玻璃，要在时间上紧挨着取：同一炉、同一批装片、连续抽。这样组内差异只反映过程的背景噪音，组间差异才能暴露真正的漂移。
例：每炉出炉后连续取 5 片测膜厚，为一个子组，每天 4 炉 = 4 个子组。
记住口诀：组内越"像"越好，组间越"真"越好。
错误：组内混进了特殊原因
错误一：把一整天的数据合成一个子组
白班和夜班、换靶前后全混在一起，R 图被撑得极大，Xbar 图反而"看起来很稳"，什么都发现不了。
错误二：从不同机台各抽几片凑一组
两台镀膜机水平不同，组内差异被人为放大。正确做法是每台机各建一套控制图。
错误三：只挑"有代表性"的片
人为挑选破坏了随机性，控制限会失真。要么按规则连续取，要么真随机。
一句话：子组建错了，后面的图再漂亮都是错的。
SPC 统计过程控制实操培训
24 / 77

## Slide 25
抽样频率与样本量：给个能落地的起点
第二章 · 统计与概率基础
场景 | 子组大小 n | 抽样频率 | 适用阶段
新产线 / 新工艺爬坡 | 4–5 片 | 每炉或每 1–2 小时 | 试产期，密集监控
稳定量产（推荐起点） | 4–5 片 | 每 2–4 小时一次 | 日常控制
已很稳定 / 成本敏感 | 3 片 | 每班 2–3 次 | 维持性监控
破坏性 / 昂贵检测 | 1 片（I-MR） | 每班 1–2 次 | 全膜厚类指标
外观 / 颗粒类计数 | 50–100 片 | 每班 1–2 次 | p / u 图
三条定盘星
① 每天至少 4–5 个子组，图才有足够的点反映漂移
② 子组内 4–5 片时，Xbar-R 图的系数最"友好"
③ 频率要与"异常发生后损失扩散的速度"匹配
镀膜线的参考答案
膜厚：每炉出炉连续测 5 片，每 2 小时一炉 → 一天 4 个子组 20 个数据。方阻、色差同点位同步测，省一次取样。
先密后疏：新图刚建时抽密一点，确认稳定后再放宽。反向操作（先疏后密）往往意味着已经交过学费了。
SPC 统计过程控制实操培训
25 / 77

## Slide 26
第二章小结 + 随堂练习
第二章 · 统计与概率基础
带走的五个工具
① 均值 x̄ 与中位数——过程"在哪"
② 极差 R 与标准差 s——过程"多稳"
③ 直方图——先看数据长相再建图
④ 68 / 95 / 99.73——控制限的由来
⑤ 有理子组——抽样路线图
Excel 函数：AVERAGE / MEDIAN / STDEV.S / MAX / MIN / COUNTIFS
随堂练习（10 分钟，配对完成）
练习 1｜手算
数据：501、498、503、499、504（nm）。算均值、极差、标准差，并验证偏差列之和为 0。
练习 2｜辨析
把白班与夜班的数据混进同一个子组，Xbar 图和 R 图各自会发生什么？为什么这样做会让图"失明"？
练习 3｜判断
直方图出现双峰但整体合格率达标，可以马上建控制图吗？应该先做什么？
参考答案：练习1 → x̄=501.0，R=6，s=2.55；练习2 → R 被撑大、控制限变宽，图对真实漂移"失明"；练习3 → 不能，先拆分总体找出两台机 / 两个批次，分层后再分别建图。
SPC 统计过程控制实操培训
26 / 77

## Slide 27
03
过程能力分析
Cp / Cpk —— 把"波动"和"规格"放到同一把尺子上量
SPC 统计过程控制实操培训
27 / 77

## Slide 28
过程能力：同一把尺子上的三种身材
第三章 · 过程能力分析
过程能力回答一个问题：在不挑不拣的正常生产里，有多大比例天然落在规格内？
把过程的波动（6σ 宽度）和客户的规格（公差带宽度）画在同一张图上比较，一眼就能看出"挤不挤"。
三种身材对应三种动作：上图必须先降波动（改工艺、修设备）；中图不能放松，一漂移就出界；下图才有资格谈"放宽抽检、降低成本"。
SPC 统计过程控制实操培训
28 / 77

## Slide 29
Cp 与 Cpk：一个管"窄"，一个管"准"
第三章 · 过程能力分析
Cp —— 只看波动（潜力）
公差带能装下几个 6σ。它假设中心完美对准规格中心，所以是"理论最好成绩"。
Cp 大只说明"有潜力"，不代表现在做得好。
形象记法：Cp 量的是"枪的散布圆有多大"，不管瞄哪里。
Cpk —— 波动 + 偏移（实力）
取上下两侧中"更危险"的那一边来打分。中心一偏，Cpk 立刻小于 Cp——偏得越狠，掉得越多。
算例：膜厚 500±15nm，实测 μ=504，σ=3.2。Cp = 30 ÷ (6×3.2) = 1.56，看着不错；但 Cpu = (515−504)/9.6 = 1.15，Cpl = (504−485)/9.6 = 1.98 → Cpk = 1.15。中心偏了 4nm，能力就从 1.56 掉到 1.15——这就是"只看 Cp 会误判"。
形象记法：Cpk 量的是"散布圆加上瞄准点"一起打分。客户只认 Cpk，不认 Cp。
SPC 统计过程控制实操培训
29 / 77

## Slide 30
Pp / Ppk vs Cp / Cpk：短期与长期
第三章 · 过程能力分析
Cp / Cpk —— 短期潜力
· σ 用 R̄ / d2 估算，只含组内波动
· 数据来源：近期、连续、状态正常的子组
· 回答："这台设备状态好时能做到多好"
适合评价设备本身的精度水平。
Excel：σwithin = AVERAGE(R列) ÷ d2，d2 查系数表（n=5 时 2.326）
Pp / Ppk —— 长期表现
· σ 用全部数据的 STDEV.S 计算，含一切波动
· 数据来源：覆盖换班、换靶、换料、季节的真实生产
· 回答："客户长期拿到的货到底是什么水平"
适合对客户承诺质量、做 PPAP / 年度评审。
健康度判据：Ppk 应略低于 Cpk（一般差距在 10%–20%）。若 Ppk 掉到 Cpk 的七成以下，说明过程里藏着大量"间歇性"特殊原因——设备本身没问题，管理有问题。
Excel：Ppk 直接用 STDEV.S(全部数据)，公式形式与 Cpk 相同，只换 σ 的算法。
SPC 统计过程控制实操培训
31 / 77

## Slide 31
Cpk ↔ 不良率对照表：这三个数请背下来
第三章 · 过程能力分析
Cpk | 对应 σ 水平 | 超差概率（单侧） | 每百万片 PPM
0.67 | 2σ | 2.28% | 22,750
1.00 | 3σ | 0.135% | 1,350
1.33 | 4σ | 0.0032% | 31.7
1.67 | 5σ | ≈0.00003% | 0.29
2.00 | 6σ | 十亿分之一级 | 0.001
1.33
绝大多数客户的准入门槛。Cpk 从 1.00 到 1.33，不良率直接降一个数量级（1350 → 31.7 PPM）——这就是全行业死磕 1.33 的原因。
用法：客户问"你们 Cpk 多少"，顺手就能换算成"每百万片不良约多少片"，把统计语言翻译成生意语言。
SPC 统计过程控制实操培训 · 单侧概率，假设分布近似正态
32 / 77

## Slide 32
Cpk 等级划分与对应策略
第三章 · 过程能力分析
Cpk 区间 | 等级 | 必须采取的行动
< 1.00 | 不可接受 | 100% 全检兜底 + 成立专项整改，限制批量放行
1.00 – 1.33 | 勉强 | 加严抽样频率，启动降波动项目，纳入月度跟踪
1.33 – 1.67 | 可接受 | 按常规频次监控，维持现状，重点防中心漂移
1.67 – 2.00 | 优秀 | 可评估放宽抽样频次，释放检验资源
≥ 2.00 | 世界级 | 规格可能过松，可与设计端协商收紧规格或降本
两个容易忽略的点
① Cpk 必须建立在过程受控的前提下。控制图还在报警时算出来的 Cpk 没有意义——先让过程稳下来。
② 不同客户门槛不同：有的要求 1.33，汽车行业常要求 1.67。报价和排产前先确认目标等级。
管理启示：别把 1.33 当终点。达到 1.33 之后，继续降波动的边际成本会上升，但客户投诉、挑选、返工的成本会加速下降——账要算总账。
SPC 统计过程控制实操培训
33 / 77

## Slide 33
Ca / Cp / Cpk：三者关系与互相换算
第三章 · 过程能力分析
两个公式讲清三者关系
M = 规格中心，T = 公差带。Ca 越接近 0，过程瞄得越准。
Cpk = 潜力 × 准度折扣。偏移越大，折扣越狠。
现场速判：拿到报告先看 Ca。|Ca| 超过 0.1 就该先调中心，别急着降波动。
用上一页的算例走一遍
膜厚 500±15nm，μ=504，σ=3.2 → Cp = 1.56
Ca = (504 − 500) ÷ 15 = 0.267
Cpk = 1.56 × (1 − 0.267) = 1.14（与直接法算出的 1.15 一致，尾数差为四舍五入）
三个数对应的三个动作
Ca 大
调中心：改设定值、修参数偏置，见效最快、几乎零成本
Cp 小
降波动：动工艺、修设备、换材料，投入大但治本
Cpk 小
先看 Ca 再看 Cp，按"先准后窄"的顺序出手
SPC 统计过程控制实操培训
30 / 77

## Slide 34
镀膜关键指标 Cpk 实测（教学模拟）
第三章 · 过程能力分析
Chart: 某镀膜线五项关键指标 Cpk（目标线 1.33）
| 膜厚 | 透光率 | 色差ΔE | 方阻 | 附着力
Cpk | 1.52 | 1.41 | 1.05 | 1.18 | 1.67
数据会说话
· 附着力 1.67 → 优秀，可考虑放宽抽检
· 膜厚 1.52 → 健康，维持监控节奏
· 色差 1.05、方阻 1.18 → 未达 1.33，是短板
短板怎么补
色差类指标对气体配比与靶功率最敏感，先查 Ca 判断是不是中心漂移；方阻类先排查靶材寿命与沉积均匀性。按第三章的动作顺序：先准、后窄。
一张图开一场会：把五项指标画在同一张柱状图上，资源往哪投、项目怎么排，十分钟就能定下来。
SPC 统计过程控制实操培训 · 教学用模拟数据
34 / 77

## Slide 35
提升 Cpk 的两条路：调中心 vs 降波动
第三章 · 过程能力分析
路线一：调中心（先把枪瞄准）
· 动作：改设定值、修偏置、校准参数
· 成本：几乎为零，当班就能见效
· 上限：Cpk 最多提到 Cp 的水平
前面的算例：Ca=0.267 调回 0 后，Cpk 从 1.15 直接到 1.56。
路线二：降波动（把枪做稳）
· 动作：修设备精度、改工艺窗口、换材料、做 MSA
· 成本：高，需要立项、投入、验证周期
· 收益：Cp 与 Cpk 一起抬，天花板由它决定
顺序不能反：先调中心（便宜、快、当天见效），再降波动（贵、慢、治本）。一上来就砸钱买设备，往往是把最便宜的功课留到了最后。
SPC 统计过程控制实操培训
35 / 77

## Slide 36
常见误区：Cpk 高 ≠ 万事大吉
第三章 · 过程能力分析
Cpk 2.0 的产线，也会整批报废
误区一：只报最好看的那台机
三台镀膜机两台 2.0、一台 0.8，混合出货的长期水平由 0.8 决定。能力必须按机台分开算，分别报告。
误区二：用挑过的数据算 Cpk
剔掉异常点再算，Cpk 会虚高。异常数据要保留并在图上标注，能力报告才经得起客户复算。
误区三：Cpk 是一次性考试
量产三个月后 Cpk 往往悄悄下滑。能力要按月滚动评估，掉到警戒线就要触发复盘。
能力指数描述的是"状态良好时的水平"，稳定性描述的是"能不能一直保持"。两个都要，缺一不可。
SPC 统计过程控制实操培训
36 / 77

## Slide 37
第三章小结
第三章 · 过程能力分析
能力分析之前，
先确认过程受控
Cpk 是"成绩单"，控制图是"体检表"。体检不过关的成绩单，客户复算一次就会穿帮。第四章开始讲体检表怎么画。
配套模板的"过程能力"工作表已内置全部公式，填入数据即出 Cp / Cpk / Pp / Ppk。
1
Cp 看潜力，Cpk 看实力
Cpk = Cp × (1 − |Ca|)。中心一偏，能力立刻打折，客户只认 Cpk。
2
改进顺序：先准后窄
|Ca| 大先调中心（零成本、当天见效），Cp 小再立项降波动。
3
1.33 是行业门槛，不是天花板
Cpk 1.00→1.33，不良率降一个数量级（1350→31.7 PPM）。
4
Ppk 与 Cpk 的差距暴露管理漏洞
Ppk 掉到 Cpk 七成以下，说明过程里藏着大量间歇性特殊原因。
课后动作：挑自己工序一项关键指标，用模板算出 Ca / Cp / Cpk / Ppk，并判断该先调中心还是先降波动。
SPC 统计过程控制实操培训
37 / 77

## Slide 38
04
控制图原理与选型
三条线、两类错误、一张决策树 —— 动手建图前的最后一步
SPC 统计过程控制实操培训
38 / 77

## Slide 39
休哈特控制图：三条线的智慧
第四章 · 控制图原理与选型
1924 年，休哈特博士画出这三条线，质量管理从"事后挑坏件"进入"事前管过程"的时代。
中心线 CL：过程的"现在在哪"，用历史数据的均值。
控制限 UCL / LCL：过程的"正常边界"，由过程自身的波动算出，与客户规格无关。
数据点：按时间顺序的子组统计量（均值、极差或不良率）。
核心思想：把"正常波动"和"异常信号"分开——线内的波动是过程固有的，越线的波动才需要人去干预。
SPC 统计过程控制实操培训
39 / 77

## Slide 40
为什么是 ±3σ：两类错误的经济账
第四章 · 控制图原理与选型
第一类错误：虚发警报（α）
过程其实正常，点却越了线——白白停机、白查一场。控制限画得越窄，这类错误越多。
控制限 | 误报率 α | 后果
±2σ | 4.6% | 每 22 点误报 1 次，狼来了
±3σ | 0.27% | 每 370 点才误报 1 次
第二类错误：漏发警报（β）
过程已经变了，点却还在线内——异常悄悄流走，直到客户端爆雷。控制限画得越宽，这类错误越多。
两类错误是一对跷跷板：限收窄，误报多；限放宽，漏报多。休哈特算的账是：±3σ 时，误报的停机成本与漏报的质量成本之和最低。
补充：单点 ±3σ 漏报概率不低，所以工程上加了"连、趋势、分层"等附加判异准则（第五章），用"组合拳"把漏报率压下来，而不是把线画窄。
SPC 统计过程控制实操培训
40 / 77

## Slide 41
受控 ≠ 合格：控制限与规格限是两回事
第四章 · 控制图原理与选型
两套限，两个来源，两种用途
规格限（USL/LSL）：客户给的，管"产品合不合格"，画在直方图和能力分析上。
控制限（UCL/LCL）：过程自己算的，管"过程稳不稳"，只画在控制图上。
最常见的错误：把规格线画到控制图上，或者用规格限充当控制限。结果是图"看起来一直正常"，异常一个都抓不到。控制图上永远只画控制限。
记忆口诀：规格限管"产品"，控制限管"过程"；一张图只回答一个问题。
SPC 统计过程控制实操培训
41 / 77

## Slide 42
控制图家族：先分清两大门派
第四章 · 控制图原理与选型
全家族只有两个分支，
分支下再按子组大小细分
选图永远从"数据是计量还是计数"开始，这一步选对，后面基本不会错。
镀膜线实况：膜厚/方阻/色差走计量型分支，外观/颗粒走计数型分支，两条腿都要有。
计量型（连续读数：膜厚、方阻、ΔE）
Xbar-R 图
子组 2 ≤ n ≤ 9，最常用，n=4~5 最佳
膜厚日常监控首选
Xbar-S 图
子组 n ≥ 10，用标准差替代极差
大子组时更精确
I-MR 图
n = 1，单件数据：破坏性检测、低产能
单炉单片场景
计数型（数个数：针孔、划伤、不良片）
p 图
不良率，样本量可变动
np 图
不良数，样本量固定
c / u 图
缺陷数（固定/变动面积），管针孔与划伤
SPC 统计过程控制实操培训
42 / 77

## Slide 43
控制图选型决策树：三个问题定一张图
第四章 · 控制图原理与选型
三个问题，依次回答
① 数据是"量出来的"还是"数出来的"？
② 计量型：每次抽几片？计数型：数的是比例还是个数？
③ 样本量（或检查面积）每次一样吗？
镀膜线速答：膜厚每炉 5 片 → Xbar-R；单炉只测 1 片 → I-MR；外观每班 100 片 → p 图；玻璃针孔计数 → c 图。
SPC 统计过程控制实操培训
43 / 77

## Slide 44
子组大小怎么选：4–5 是黄金数字
第四章 · 控制图原理与选型
子组大小 | 检出漂移能力 | 测量成本 | 建议
n = 1 | 只靠 I-MR，对小幅漂移迟钝 | 最低 | 破坏性/单件数据时用
n = 2 | 较弱 | 低 | 产率极低时的折中
n = 4–5 | 均衡，可检出中等漂移 | 适中 | 首选：系数表最完整
n = 9 | 上限：R 图仍有效 | 较高 | 接近 Xbar-S 分界
n ≥ 10 | 强，但必须换 Xbar-S | 高 | 大批量全检场景
为什么 4–5 片是甜点位
子组越大，均值越平稳、检出能力越强，但测量成本线性上升，且组内混入特殊原因的风险变大。4–5 片恰好卡在"能力够用、成本可控、极差估计仍有效"的交点上。
镀膜线的落地组合
每炉连续取 5 片测膜厚（Xbar-R）；方阻、色差同片同步测，一次取样喂三个图；单炉只有一片的贵重基板走 I-MR。
注意：n 超过 9 就不能用极差估计 σ（极差只用两个极端点，大子组会失真），必须切换到 Xbar-S。
SPC 统计过程控制实操培训
44 / 77

## Slide 45
建立控制图的六个步骤
第四章 · 控制图原理与选型
大多数失败的 SPC 导入，都跳过了第 1、2 步直接画图——指标选错了，抽样组错了，后面全白费。
第 4 步是关键关卡：先对试运行数据做判稳检查，有失控点先查明原因；无法消除的异常点经批准后剔除再算限。限值一经确定就冻结，不能边运行边改。
产出物清单：控制计划、抽样作业指导书、空白记录表、已定限的控制图、异常处置流程——五样齐了才算"建图完成"。
SPC 统计过程控制实操培训
45 / 77

## Slide 46
第四章小结
第四章 · 控制图原理与选型
动笔之前，
先答对这三道判断题
① 规格线可以画在控制图上当参考？（×）
② 控制限越窄越灵敏，所以越窄越好？（×）
③ 子组内必须只有普通原因？（√）
三道全对，再进第五章动手建图。
1
三条线都来自过程自己的数据
CL = μ，UCL/LCL = μ ± 3σ。规格限与控制限永不同图。
2
±3σ 是经济平衡点
误报（每 370 点 1 次）与漏报的总成本最低；漏报靠附加判异补。
3
受控与合格互相不能替代
受控可不合格（整体偏移），合格可不受控（迟早出事）。
4
选图三问：什么型？n 多大？固定吗？
计量型按 n 选 Xbar-R / Xbar-S / I-MR；计数型按对象选 p / np / c / u。
下一章：把 Xbar-R 图在 Excel 里从零建出来，含公式、系数、判异全过程。
SPC 统计过程控制实操培训
46 / 77

## Slide 47
05
计量型控制图实操
Xbar-R · Xbar-S · I-MR —— 打开 Excel，跟着做
实操① 建 Xbar-R 图
实操② 判异演练
实操③ I-MR 图
SPC 统计过程控制实操培训
47 / 77

## Slide 48
Xbar-R 图：最常用的组合，一主一辅
第五章 · 计量型控制图实操
Xbar 图回答"过程中心变没变"，R 图回答"过程波动变没变"。两张图必须同时受控，过程才算受控。
判读顺序有讲究：先看 R 图。R 图失控说明组内已经混进特殊原因，此时 Xbar 图的控制限本身就不可信；R 图受控后，再看 Xbar 图才有意义。
适用条件：子组 2 ≤ n ≤ 9，数据近似正态，测量系统经过校准。n=4~5 时公式与系数最简。
SPC 统计过程控制实操培训
48 / 77

## Slide 49
控制图系数表：A2 / D3 / D4 / d2 怎么查
第五章 · 计量型控制图实操
n | A2 | D3 | D4 | d2
2 | 1.880 | 0 | 3.267 | 1.128
3 | 1.023 | 0 | 2.574 | 1.693
4 | 0.729 | 0 | 2.282 | 2.059
5 | 0.577 | 0 | 2.114 | 2.326
6 | 0.483 | 0 | 2.004 | 2.534
7 | 0.419 | 0.076 | 1.924 | 2.704
8 | 0.373 | 0.136 | 1.864 | 2.847
9 | 0.337 | 0.184 | 1.816 | 2.970
10 | 0.308 | 0.223 | 1.777 | 3.078
系数各管什么
A2：Xbar 图控制限的宽度系数
D3 / D4：R 图下限 / 上限的系数
d2：把极差换算成标准差（σ = R̄ ÷ d2）
查表演示（n=5）
Xbar 图：UCL = X̄̄ + 0.577 × R̄，LCL = X̄̄ − 0.577 × R̄
R 图：UCL = 2.114 × R̄，LCL = 0 × R̄ = 0
n ≤ 6 时 D3 = 0，即 R 图下限就是 0——极差不会是负数，这很符合直觉。
实用提示：系数只随 n 变，与量纲无关。背不下来没关系，模板的"系数表"工作表可以整页照抄，或用 VLOOKUP 自动带出。
SPC 统计过程控制实操培训
49 / 77

## Slide 50
实操① Step 1：数据怎么录入
第五章 · 计量型控制图实操
子组 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | 均值 x̄ | 极差 R
1 | 501 | 499 | 500 | 502 | 498 | 500.0 | 4
2 | 497 | 500 | 503 | 499 | 501 | 500.0 | 6
3 | 502 | 504 | 500 | 503 | 501 | 502.0 | 4
4 | 499 | 496 | 501 | 498 | 500 | 498.8 | 5
5 | 503 | 501 | 505 | 502 | 499 | 502.0 | 6
6 | 500 | 502 | 498 | 501 | 503 | 500.8 | 5
合计 | — | — | — | — | — | X̄̄ = 500.6 | R̄ = 5.0
录入规则
· 一行 = 一个子组，一片一列，不要拆到多表
· 备注列记录换靶、换料、停机等事件
· 模板预置 25 个子组行，够算一次控制限
课堂数据说明
演示只列 6 个子组，正式建控制限需 20–25 个。本例 X̄̄ = 500.6 nm，R̄ = 5.0 nm，下一页直接用这两个数。
现在就做：打开模板，把 25 个子组数据粘进去，均值和极差列会自动算出。
SPC 统计过程控制实操培训 · 教学用模拟数据
50 / 77

## Slide 51
实操① Step 2：Excel 公式逐条写
第五章 · 计量型控制图实操
要算什么 | 统计公式 | Excel 写法（假设数据在 B:F 列）
子组均值 x̄ | Σx ÷ n | =AVERAGE(B2:F2)（下拉填充）
子组极差 R | max − min | =MAX(B2:F2)-MIN(B2:F2)
总均值 X̄̄ | x̄ 的均值 | =AVERAGE(G2:G26)
极差均值 R̄ | R 的均值 | =AVERAGE(H2:H26)
Xbar 图 UCL | X̄̄ + A2·R̄ | =G27+0.577*H27
Xbar 图 LCL | X̄̄ − A2·R̄ | =G27-0.577*H27
R 图 UCL | D4·R̄ | =2.114*H27
R 图 LCL | D3·R̄ | =0*H27（n=5 时恒为 0）
组内标准差 σ | R̄ ÷ d2 | =H27/2.326
代入本例数字验证
X̄̄ = 500.6，R̄ = 5.0，n = 5
Xbar 图：UCL = 503.5，LCL = 497.7
R 图：UCL = 10.6，LCL = 0
σ(组内) = 5.0 ÷ 2.326 = 2.15 nm
三个易错点
① 系数 0.577 只在 n=5 时用，换了 n 必须换系数
② X̄̄ 是"均值的均值"，不是全部原始数据的均值
③ 控制限算一次、冻结一次，别每加一个点就重算
SPC 统计过程控制实操培训
51 / 77

## Slide 52
实操① Step 3：插图与画线
第五章 · 计量型控制图实操
图不是装饰，
是把"三条线"摆到眼前
Excel 没有现成的"控制图"按钮，用带数据标记的折线图 + 三条辅助列，五分钟就能搭出标准样式。
模板里图表已搭好，替换数据源即可复用。
Xbar 图（五步）
① 在均值列旁新建三列：CL、UCL、LCL，全部下拉填常数
② 选中 子组号、x̄、CL、UCL、LCL 五列
③ 插入 → 折线图（带数据标记）
④ CL/UCL/LCL 设为细虚线，UCL/LCL 用橙色
⑤ 纵轴最小值设为 LCL − 2，别用自动
R 图（同样五步，数据源换成 R 列）
两张图上下并排放，横轴刻度必须一致，方便对照同一个子组号。
打印张贴版：图纸右上角标注"控制限确定日期"与"建图人"，现场才不会出现"这张图是谁的、限是谁定的"扯皮。
SPC 统计过程控制实操培训
52 / 77

## Slide 53
实操① 成品判读：这张膜厚图抓到了什么？
第五章 · 计量型控制图实操
Chart: 膜厚 Xbar 图（20 个子组，UCL 503.5 / CL 500.6 / LCL 497.7）
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
子组均值 | 500.2 | 499.8 | 501 | 500.5 | 499.6 | 500.9 | 498.9 | 500.3 | 501.2 | 500.6 | 499.2 | 500.8 | 501.5 | 502.2 | 503.6 | 502.8 | 501.9 | 500.9 | 501.3 | 502
UCL | 503.5 | 503.5 | 503.5 | 503.5 | 503.5 | 503.5 | 503.5 | 503.5 | 503.5 | 503.5 | 503.5 | 503.5 | 503.5 | 503.5 | 503.5 | 503.5 | 503.5 | 503.5 | 503.5 | 503.5
CL | 500.6 | 500.6 | 500.6 | 500.6 | 500.6 | 500.6 | 500.6 | 500.6 | 500.6 | 500.6 | 500.6 | 500.6 | 500.6 | 500.6 | 500.6 | 500.6 | 500.6 | 500.6 | 500.6 | 500.6
LCL | 497.7 | 497.7 | 497.7 | 497.7 | 497.7 | 497.7 | 497.7 | 497.7 | 497.7 | 497.7 | 497.7 | 497.7 | 497.7 | 497.7 | 497.7 | 497.7 | 497.7 | 497.7 | 497.7 | 497.7
两个失控信号，同时出现
信号一（子组 15）：503.6 超出 UCL 503.5 → 触发判异准则 1
信号二（子组 12–20）：连续 9 点落在中心线上方 → 触发判异准则 2
判读结论
过程从子组 12 前后开始整体上移，子组 15 越线只是"露头"。典型的中心漂移形态——优先排查换靶、气体配比调整、靶材寿命末期。
反面教材：如果只盯着"有没有出界"，会到子组 15 才发现；会读连续同侧的点，能在子组 13–14 就提前干预。
SPC 统计过程控制实操培训 · 教学用模拟数据
53 / 77

## Slide 54
判异准则 1–4：点越线与连串
第五章 · 计量型控制图实操
准则 1：1 个点落在 A 区以外（越 3σ 线）
最强烈的信号。常见原因：参数被改、设备突发故障、测量记录错误。
准则 2：连续 9 点落在中心线同一侧
过程中心已移动。常见原因：换靶、换料批、缓慢磨损。
准则 3：连续 6 点持续上升或下降
趋势性漂移。常见原因：靶材耗尽、刀具磨损、温度爬升。
准则 4：连续 14 点交替上下
周期性交替。常见原因：两班倒手法差异、两台设备轮换、参数来回调。
四条准则对应四类典型形态：突发越界、整体平移、单向漂移、周期交替。看到形态先想"哪类原因"，再去 5M1E 里找，比逐条查设备快得多。
SPC 统计过程控制实操培训
54 / 77

## Slide 55
判异准则 5–8：靠近控制限与过分集中
第五章 · 计量型控制图实操
准则 5：连续 3 点中 2 点落在 2σ~3σ 区
同侧 A 区或更远。灵敏度高的"预警"，先加密取样确认。
准则 6：连续 5 点中 4 点落在 1σ 以外同侧
中心正在缓慢移动的早期表现，比准则 2 更早报警。
准则 7：连续 15 点全部在 ±1σ 内
过分集中 ≠ 过程变好。常见原因：控制限算错、数据被修约或分层混杂。
准则 8：连续 8 点都不在 ±1σ 内
点"躲着中心走"。常见原因：两个总体混在一起（混线、混批）。
准则 5、6 是"提前量"，准则 7、8 是"数据体质问题"。日常点检把 8 条全扫一遍，模板已内置自动判定列。
SPC 统计过程控制实操培训
55 / 77

## Slide 56
实操② 判异演练：六张图，每张触发哪条准则？
第五章 · 计量型控制图实操
图 A
图 B
图 C
图 D
图 E
图 F
参考答案（先自己判，再看这里）
A：无异常（受控）｜B：准则 1（越上控制限）
C：准则 3（连续上升超 6 点）｜D：准则 7（15 点挤在 ±1σ 内）
E：准则 2（连续 8 点在中心线下方同侧）
F：准则 8（连续点都避开 ±1σ 区，混总体嫌疑）
处置优先级：B = C 高于 E，D / F 要先查数据来源是否分层混杂。
SPC 统计过程控制实操培训
56 / 77

## Slide 57
失控之后：标准处置流程（O-CAP）
第五章 · 计量型控制图实操
控制图只负责"喊"，能不能止住血靠流程。没有时限和责任人的流程，等于没有流程。
两个现场高频问题
Q：点越线了但产品全检都合格，要处置吗？要。合格是运气，受控才是能力，必须查原因。
Q：查不出原因怎么办？如实记录"原因不明"，加严监控并持续追踪，禁止不了了之。
SPC 统计过程控制实操培训
57 / 77

## Slide 58
控制限什么时候重算：一张表说清楚
第五章 · 计量型控制图实操
应该重算
① 工艺发生了有计划的变更：换新靶材型号、改功率曲线、换气体供应商
② 设备大修、搬迁或更换关键部件后重新稳定
③ 排除特殊原因后，确认旧限值已不适用（旧限长期不报警但规格外频发）
④ 首次建图、或者能力改进项目关闭后的验收重算
重算规矩：用变更后重新收的 20–25 个受控子组，重新走一遍建图流程，旧限归档。
不该重算
① 仅仅因为出现了失控点就把限放宽——这是把报警器拆了
② 月度例行"刷新"限值，让图看起来永远正常
③ 为了让 Cpk 报告好看而挑选数据后重算
为什么"逢异常必重算"是自杀式操作：失控点被算进限值，限变宽，下一次同样的异常就不会再报。控制限的公信力就是这样一点点丢掉的。
审核要点：客户审核时必查"限值变更记录"。变更依据、批准人、生效日期，一样都不能缺。
SPC 统计过程控制实操培训
58 / 77

## Slide 59
Xbar-S 图：子组大的时候换它上场
第五章 · 计量型控制图实操
项目 | 统计公式 | Excel 写法
子组标准差 s | 组内离散 | =STDEV.S(B2:F2)
S 图中心线 | s̄ | =AVERAGE(全列)
S 图 UCL | B4 · s̄ | B4 查系数表（n=5 时 2.089）
S 图 LCL | B3 · s̄ | B3 查系数表（n=5 时 0）
Xbar 图 UCL | X̄̄ + A3·s̄ | A3 查系数表（n=5 时 1.427）
Xbar 图 LCL | X̄̄ − A3·s̄ | 同上取负
σ 估计 | s̄ ÷ c4 | c4 查系数表（n=5 时 0.9400）
什么时候弃 R 用 S
· 子组 n ≥ 10：极差只用两个极端点，浪费信息
· 在线自动测量：数据现成，算 s 没有额外成本
· 客户或标准明确要求（如某些汽车客户）
S 图常用系数（n=10）
A3 = 0.975，B3 = 0.284，B4 = 1.716，c4 = 0.9727。系数表工作表里已给出 n=2~15 的完整数值。
判读逻辑完全一样：先看 S 图（波动），后看 Xbar 图（中心），判异八准则通用。
SPC 统计过程控制实操培训
59 / 77

## Slide 60
I-MR 图：单片数据的搭档
第五章 · 计量型控制图实操
什么时候没有"子组"？破坏性检测、单件贵重基板、批量极小的研发试镀。这时每个测量值就是自己的子组，n=1。
代价要说清楚：没有子组"垫底"，I 图对组内波动不敏感，小幅的系统性漂移容易被相邻点的差异掩盖。所以 I-MR 对抽样频率更敏感，建议比 Xbar-R 抽得更勤。
镀膜线适用：应力、附着力这类破坏性测试；贵重基板的单炉抽检；入库前的透光率终检。
SPC 统计过程控制实操培训
60 / 77

## Slide 61
实操③ I-MR 建图：公式与步骤
第五章 · 计量型控制图实操
要算什么 | 统计公式 | Excel 写法（数据在 B 列）
移动极差 MR | ¦x(i) − x(i−1)¦ | =ABS(B3-B2)（从第 2 行起）
单值中心线 | X̄ | =AVERAGE(B2:B26)
MR 中心线 | MR̄ | =AVERAGE(C3:C26)
I 图 UCL | X̄ + 2.66 × MR̄ | E2 = 2.66（n=2 固定值）
I 图 LCL | X̄ − 2.66 × MR̄ | 同上取负
MR 图 UCL | 3.267 × MR̄ | D4 = 3.267（n=2）
MR 图 LCL | 0 | D3 = 0
σ 估计 | MR̄ ÷ 1.128 | d2 = 1.128（n=2）
三个必须记住的常数
2.66：I 图控制限的宽度系数（= 3 × 1.128 ÷ 2 的整算结果）
3.267：MR 图上限系数
1.128：n=2 的 d2，把 MR̄ 换算成 σ
建图顺序
① 算 MR 列 → ② 判 MR 图稳不稳 → ③ 稳了再算 X̄ 与 I 图限 → ④ 两图并排，限值冻结。
模板对照："I-MR 图"工作表已按此表布好公式，把 B 列换成应力或透光率数据即可。
SPC 统计过程控制实操培训
61 / 77

## Slide 62
镀膜指标 × 图型速查表
第五章 · 计量型控制图实操
指标 | 数据类型 | 推荐图 | 子组方案
膜厚 | 计量 | Xbar-R | 每炉连续 5 片，每 2h
方阻 | 计量 | Xbar-R | 与膜厚同片同步测
透光率 | 计量 | Xbar-R / I-MR | 终检可走 I-MR
色差 ΔE | 计量 | Xbar-R | 固定点位取样
应力 | 计量（破坏） | I-MR | 每班 1–2 片
附着力 | 计量（破坏） | I-MR | 每班 1–2 片
外观不良率 | 计数 | p 图 | 每班 50–100 片
针孔 / 划伤数 | 计数 | c 图 | 固定检查面积
使用方法
这张表是起点不是终点。每个工序按自己的产能、检测成本和客户要求微调。原则不变：能计量就不计数，能子组就不单值。
别贪多：第一版只挑 2–3 个最痛的指标上系统，跑顺了再扩。一上来铺十几个指标，现场会被表格淹没，最后一张都留不住。
SPC 统计过程控制实操培训
62 / 77

## Slide 63
06
计数型控制图与落地闭环
p / np / c / u 图 · 五步处置法 · 8D 与 5Why · 90 天推行路线
SPC 统计过程控制实操培训
63 / 77

## Slide 64
计数型四兄弟：p / np / c / u
第六章 · 计数型控制图与落地闭环
p 图 · 不良率
数"坏了几片"，除以检查总数得比例。样本量可以每次不同。
镀膜例子：每班外观不良率 2.1%、1.8%、2.4%……
p = 不良数 ÷ 检查数，UCL = p̄ + 3√(p̄(1−p̄)/n)
np 图 · 不良数
直接报"坏了几片"，要求每次检查数量完全一样。
镀膜例子：每炉固定 60 片，不良片数 2、1、3……
UCL = np̄ + 3√(np̄(1−p))
c 图 · 缺陷数
数"缺点几个"，检查面积固定。一片玻璃可以有多个缺陷。
镀膜例子：每片在固定 10×10cm 区域数针孔，3、1、5……
UCL = c̄ + 3√c̄
u 图 · 单位缺陷数
检查面积不固定时，把缺陷数折算到单位面积再画图。
镀膜例子：抽查面积每次不同，换算成"个/平方米"。
u = c ÷ 检查单位数，UCL = ū + 3√(ū/n)
一句话区分：不良品看比例（p / np），缺陷点看个数（c / u）；样本量变不变决定取哪个。
SPC 统计过程控制实操培训
64 / 77

## Slide 65
p 图实操：镀膜外观不良率
第六章 · 计数型控制图与落地闭环
Chart: 外观不良率 p 图（20 个班次，CL 2.0%，UCL 4.3%，LCL 0%）
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
不良率% | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 2 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2
UCL | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
LCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
判读
第 13 班次 4.5% 超出 UCL 4.3%，且 11–14 连续 4 点走高。典型形态：某班集中出现划伤——对应换班操作差异或清洗后停留过久。
建图四步
① 每行记：检查数、不良数、p = 不良数÷检查数
② 算 p̄ 与各班 UCL
③ 折线图画 p、UCL、LCL 三列
④ 先判稳，再冻结限值
要求：每班检查数不低于 50 片，否则 p 图对小变化几乎无感。
SPC 统计过程控制实操培训 · 教学用模拟数据
65 / 77

## Slide 66
c / u 图实操：针孔与划伤
第六章 · 计数型控制图与落地闭环
为什么颗粒缺陷要用 c 图
一片玻璃上可能同时有 3 个针孔、2 条划伤——这不是"合格 / 不合格"的二选一，而是"多少个"的计数，c 图才对路。
c 图实操（固定面积法）
① 每片在固定位置取 10×10cm 检查区，数针孔 + 划伤总点数
② 算 c̄ = 平均缺陷数（例：c̄ = 3.2）
③ UCL = 3.2 + 3√3.2 = 8.6，LCL = max(0, 3.2 − 5.4) = 0
④ 单片缺陷数超 8.6 → 停线查颗粒来源
u 图什么时候用
抽查面积不固定（比如大小基板混检、按批次抽不同片数）时，先把缺陷数除以检查面积，统一成"个/㎡"再画图，控制限随样本量逐点变动。
现场关键：缺陷判定标准必须先统一（多大算针孔、多长算划伤），否则 c 图的波动是"人的波动"，不是过程的波动。
SPC 统计过程控制实操培训
66 / 77

## Slide 67
计数图的特殊点：控制限是"锯齿"的
第六章 · 计数型控制图与落地闭环
现场含义一：不能用"超过 4.3%"这种单一数值当报警线，要对照当天样本量对应的那段控制限。
现场含义二：某天抽查少，控制限自动放宽——不代表那天质量更好，只是"证据更少、更宽容"。
落地建议：把每班检查数量固定下来（比如固定 100 片），p 图就退化成 np 图，控制限变成直线，现场判读难度直接减半。
SPC 统计过程控制实操培训
67 / 77

## Slide 68
异常处置闭环：五步法
第六章 · 计数型控制图与落地闭环
① 停 · 暂停放行
先保产品，再查原因。可疑品一律标识隔离。
② 查 · 核实数据
复测、查记录、看仪器——先排除"假信号"。
③ 围 · 隔离批次
以最后受控点为界，把可疑范围切清楚。
④ 纠 · 根因与纠正
5M1E 排查 + 5Why，纠正措施要能防止再发。
⑤ 记 · 归档复盘
处置单 24 小时关闭，月度汇总看重复发生的坑。
SPC 统计过程控制实操培训
68 / 77

## Slide 69
8D 与 5Why：把异常挖到根
第六章 · 计数型控制图与落地闭环
8D：什么时候启动
重大异常（批量不良、客户端投诉、重复失控）才启 8D，小异常用异常处置单即可，别让 8D 变成填表运动。
D1–D3 | 组队 · 描述问题 · 临时围堵
D4 | 找根因（配合 5Why 与数据验证）
D5–D6 | 选定并实施纠正措施，验证有效
D7 | 预防再发：更新控制计划与作业标准
D8 | 团队表彰与经验归档
5Why 示例：膜厚连续偏高
Why1 为什么膜厚偏高？→ 沉积速率升了
Why2 为什么速率升？→ 靶功率实际值比设定高
Why3 为什么实际值高？→ 电源反馈校准漂了
Why4 为什么校准漂了？→ 半年点检漏了这项
Why5 为什么漏了？→ 点检表里没写校准项 → 根因：制度缺陷
检验真根因的标准：纠正后问题消失，且把这条措施反向撤掉问题会复现。追问到"流程 / 标准"层面才算到底，停在"人没做好"永远是假根因。
SPC 统计过程控制实操培训
69 / 77

## Slide 70
控制图日常运行制度：谁看、看什么、多久看
第六章 · 计数型控制图与落地闭环
角色 | 频率 | 看什么 | 动作
操作员 | 每个子组测完 | 点是否越线、有无连串 | 异常即上报，不得自行调参
班组长 | 每 2 小时 | 判异 8 准则扫一遍 | 组织临时围堵，通知工程师
工艺工程师 | 每班 / 每日 | 趋势与 Ca 变化 | 排查根因，提出纠正措施
质量工程师 | 每日 | 判异记录完整性、处置单时效 | 复核数据，关闭处置单
车间主任 | 每周 | 失控次数、重复发生项 | 资源协调，主持周复盘
质量部 | 每月 | Cpk 滚动值、限值变更记录 | 月度报告，推动改进项目
制度设计的两条铁律
① 每张图必须有唯一责任人，图上署名，责任可追溯。
② 操作员只上报、不调参。调参数是工程师在数据支撑下做的事，防止越调越乱。
贴在机台而不是锁在电脑里：控制图打印上墙 + 每班签字，是最简单也最有效的运行机制。电子表格在推行期只做汇总，不做唯一载体。
SPC 统计过程控制实操培训
71 / 77

## Slide 71
案例复盘：膜厚漂移的 72 小时
第六章 · 计数型控制图与落地闭环
注意时间线里的两个关键动作：第 9 点就上报（没等越线），加密取样确认（没靠猜）。这两步省掉了后面两天的损失。
复盘的三个收获
① 判异准则 2 比准则 1 平均早发现 4–6 个子组
② "加密取样"是低成本高价值的确认手段
③ 根因落在制度（点检表缺项），不是落在人
对照检查：如果是你们车间，第 9 点会被上报吗？多数产线的真实答案是"等越线再说"——这正是 SPC 落地的最大价值缺口。
SPC 统计过程控制实操培训 · 教学用模拟案例
70 / 77

## Slide 72
90 天落地路线图：先建图、再判异、后闭环
第六章 · 计数型控制图与落地闭环
0–30
天 · 打地基
选 2–3 个关键指标，完成建图
交付物：控制计划、抽样作业指导书、20–25 个子组的基线数据、冻结控制限的 Xbar-R 图、上墙。
31–60
天 · 练判读
全员会判异、会按流程处置
交付物：判异随身卡人手一张、异常处置单跑通 5 单以上、每班签字记录完整率 100%。
61–90
天 · 见能力
出第一份 Cpk 报告，扩展到计数型
交付物：关键指标 Cp / Cpk / Ppk 月报、短板指标改进立项、p 图或 c 图上线、月度复盘机制固化。
90 天验收标准：3 张图在跑、失控处置有闭环记录、Cpk 达到客户门槛。做到这三条，SPC 才算"活"了下来。
SPC 统计过程控制实操培训
72 / 77

## Slide 73
第六章小结
第六章 · 计数型控制图与落地闭环
工具只占三成，
剩下七成是运行机制
图会上墙，机制不上墙就会松。把责任、频率、时限写进制度并考核，SPC 才能从"项目"变成"日常"。
附录里有三张可以直接打印的随身卡。
1
计数图选型一句话
不良品看比例（p / np），缺陷点看个数（c / u）；样本量固定与否决定取哪个。
2
计数图控制限是锯齿的
样本量变，限就变；把抽查数量固定下来，判读难度减半。
3
处置五步：停查围纠记
每步有时限、有责任人；连续 3 个子组受控才算恢复。
4
根因要追到制度层
停在"人没做好"永远是假根因，追到标准与流程才能防再发。
结业作业：为自己工序选 1 个指标，两周内交出建好的控制图 + 一次失控处置记录。
SPC 统计过程控制实操培训
73 / 77

## Slide 74
附录 A：Excel 函数速查
附录 · 实用工具
函数 | 用途 | 示例
AVERAGE | 算术均值（x̄、X̄̄、R̄、p̄） | =AVERAGE(B2:F2)
MEDIAN | 中位数（查离群嫌疑） | =MEDIAN(B2:B26)
STDEV.S | 样本标准差（s、Pp/Ppk 用） | =STDEV.S(B2:B26)
MAX / MIN | 最大 / 最小值（极差） | =MAX(B2:F2)-MIN(B2:F2)
ABS | 绝对值（移动极差） | =ABS(B3-B2)
COUNT | 计数（样本量 n） | =COUNT(B2:B26)
COUNTIF | 条件计数（不良数） | =COUNTIF(C:C,"NG")
NORM.S.DIST | 正态累积概率（估不良率） | =NORM.S.DIST(-3,TRUE)
NORM.S.INV | 由概率反查 z（定限用） | =NORM.S.INV(0.00135)
VLOOKUP | 按子组大小自动带系数 | =VLOOKUP(B1,系数表!A:B,2,0)
模板里已经写好的东西
· 数据录入区 + 自动均值 / 极差列
· 控制限计算区（含系数查表）
· 已搭好的 Xbar-R / I-MR / p 图
· Cp / Cpk / Pp / Ppk 一键输出
提示：把常用公式设为模板保护区，现场只允许在录入区填数，能有效防止公式被误删。
SPC 统计过程控制实操培训
74 / 77

## Slide 75
附录 B：控制图系数总表（n = 2–10）
附录 · 实用工具
n | A2 | A3 | d2 | D3 | D4 | B3 | B4 | c4 | E2
2 | 1.880 | 2.659 | 1.128 | 0 | 3.267 | 0 | 3.267 | 0.7979 | 2.660
3 | 1.023 | 1.954 | 1.693 | 0 | 2.574 | 0 | 2.568 | 0.8862 | 1.772
4 | 0.729 | 1.628 | 2.059 | 0 | 2.282 | 0 | 2.266 | 0.9213 | 1.458
5 | 0.577 | 1.427 | 2.326 | 0 | 2.114 | 0 | 2.089 | 0.9400 | 1.290
6 | 0.483 | 1.287 | 2.534 | 0 | 2.004 | 0.030 | 1.970 | 0.9515 | 1.184
7 | 0.419 | 1.182 | 2.704 | 0.076 | 1.924 | 0.118 | 1.882 | 0.9594 | 1.109
8 | 0.373 | 1.099 | 2.847 | 0.136 | 1.864 | 0.185 | 1.815 | 0.9650 | 1.054
9 | 0.337 | 1.032 | 2.970 | 0.184 | 1.816 | 0.239 | 1.761 | 0.9693 | 1.010
10 | 0.308 | 0.975 | 3.078 | 0.223 | 1.777 | 0.284 | 1.716 | 0.9727 | 0.975
A2：Xbar-R 图限宽
A3：Xbar-S 图限宽
D3/D4：R 图限
B3/B4：S 图限
E2：I 图限（n=2 时 2.66）
SPC 统计过程控制实操培训
75 / 77

## Slide 76
附录 C：判异八准则随身卡（可打印张贴）
附录 · 实用工具
准则 1 1 点落在 3σ 线外 → 立即停线上报
准则 2 连续 9 点在中心线同侧 → 中心已移动
准则 3 连续 6 点持续升或降 → 趋势性漂移
准则 4 连续 14 点交替上下 → 周期性因素
触发任意一条 = 过程失控，启动五步处置（停查围纠记），不要等下一个点。
准则 5 3 点中 2 点在 2σ 外同侧 → 预警
准则 6 5 点中 4 点在 1σ 外同侧 → 早期漂移
准则 7 15 点挤在 ±1σ 内 → 查限值与数据来源
准则 8 8 点都避开 ±1σ → 混总体嫌疑
多条同时触发：几乎可断定真实异常，处置优先级最高，先停线再查因。
SPC 统计过程控制实操培训
76 / 77

## Slide 77
感谢聆听