## Slide 1
质量成本（COQ）
从概念认知到降本增效 · 系统化实战培训
质量不是成本，而是最划算的投资 · 知识编号 4.3.1
卓越质量智库
知识编号 4.3.1 · 质量成本（COQ）
www.zhiliangclub.com

## Slide 2
培训目标
配套精品文章 id=200（及同科目 27 / 64）· 建议 2.5～3.5 小时
讲清 COQ 颠覆点：劣质损失也是成本；预防 1 元可撬动 10～50 元故障成本
掌握四大分类：预防 / 鉴定 / 内部故障 / 外部故障及典型科目
能设计科目编码、三渠道采数与统计→会计→作业成本演进路径
会用结构二八、五维分析找改善方向，跑通 12 个月实战五步
避开五大误区，用财务语言向管理层争取质量资源
质量成本（COQ）系统化实战培训

## Slide 3
课程地图
模块 | 主题 | 时长
01 | 概念演进与杠杆逻辑 | 25 min
02 | 四大分类与构成要素 | 40 min
03 | 核算体系与数据采集 | 30 min
04 | 分析模型与诊断五维 | 25 min
05 | 12 个月改进五步 + 误区 | 30 min
06 | 工作坊：基线草图与 Top 问题 | 30 min
质量成本（COQ）系统化实战培训

## Slide 4
01
概念与演进
克劳士比：质量是免费的，劣质是昂贵的

## Slide 5
传统财务 vs COQ 视角
传统思维
质量=额外成本 加检验、提标准、做培训 =看得见的支出 劣质损失往往不入「质量账」
COQ 框架
达标成本 + 未达标损失的总和 预防投入 vs 故障损失的杠杆 预防+1 元 ≈ 故障-10～50 元 提升质量=降低总成本
质量成本（COQ）系统化实战培训

## Slide 6
演进四阶段：多数企业卡在哪？
① 成本核算：建台账，算清检验/废品/返工等显性账
② 成本分析：看构成比例，找改善优先级；进管理评审
③ 成本控制：日常预警与目标；过程监控而非年终总算
④ 战略优化：定价、客户选择、供应链决策的输入；价值中心
现状：多数中国制造仍在 ①→② 过渡——系统化 COQ 是当务之急
质量成本（COQ）系统化实战培训

## Slide 7
02
四大分类
预防 · 鉴定 · 内部故障 · 外部故障

## Slide 8
四类一览
类别 | 本质 | 典型例子
预防 P | 事前投入 | 策划/DFMEA/培训/供方开发/六西格玛
鉴定 A | 事中把关 | IQC/IPQC/FQC/试验/计量/认证
内部故障 IF | 内部纠错 | 废品/返工/降级/停工/复检/变更浪费
外部故障 EF | 外部补救 | 保修索赔/退货/召回/诉讼/商誉
质量成本（COQ）系统化实战培训

## Slide 9
预防成本：可控、可选、可量化
质量策划、设计评审与验证、过程控制策划（PFMEA/CP/能力研究）
培训（意识/技能/工具）、供应商质量开发、改进项目、体系维护
企业可按质量战略自主决定强度与方向——杠杆的支点在这里
质量成本（COQ）系统化实战培训

## Slide 10
鉴定成本：被动基线，勿过度依赖
进货/过程/最终检验、可靠性与环境试验、量具校准、检验人力、第三方认证
特征：生产继续则必须维持基线；过度依赖检验=预防不足的信号
鉴定占比过高时应加预防，而非继续加码检验
质量成本（COQ）系统化实战培训

## Slide 11
故障成本：内部 vs 外部
内部故障 IF
交付前发现并处理 废品、返工、降级、停工 复检筛选、变更浪费、事故调查 占比常大，却分散在各部门 难集中呈现给管理层
外部故障 EF
已出厂、影响客户 保修索赔、退货折让、现场服务 投诉、召回、诉讼、商誉与订单流失 最具破坏力：一次事故可毁多年信誉
质量成本（COQ）系统化实战培训

## Slide 12
03
核算与采数
科目编码 · 三渠道 · 三种核算法

## Slide 13
科目编码示例（P / A / IF / EF）
P01 策划 · P02 设计评审 · P03 培训 · P04 供方开发
A01 来料 · A02 过程 · A03 成品 · A04 计量校准
IF01 废品 · IF02 返工 · IF03 停工 · IF04 复检筛选
EF01 保修 · EF02 索赔 · EF03 退货 · EF04 召回
中小企业二级科目即可；大型制造可到三级/四级以支持归因
质量成本（COQ）系统化实战培训

## Slide 14
数据采集三渠道
渠道 | 典型数据 | 注意
财务系统 | 报销/工资/采购/出入库/发票 | 准但滞后；建议加质量成本标识
质量管理系统 | NCR/返工报废/检验/客诉/8D | 时效强；需与财务核对
生产管理系统 | 停工/故障/产量损失/加班 | 隐性成本，易被质量忽视
质量成本（COQ）系统化实战培训

## Slide 15
核算方法演进（建议路径）
统计核算法（起步）
会计核算法（可审计）
作业成本核算法（精细）
质量成本（COQ）系统化实战培训

## Slide 16
04
分析与诊断
结构二八 · 最优模型 · 五维分析

## Slide 17
典型结构占比（经验区间）
类别 | 常见占比 | 警戒信号
预防 | 5%～15% | 低于 5%：预防严重不足
鉴定 | 20%～35% | 超过 35%：靠检验保质量
内部故障 | 30%～45% | 需 Top 问题归因
外部故障 | 15%～30% | 居高不下：声誉与订单风险
质量成本（COQ）系统化实战培训

## Slide 18
最优质量成本：观点已修正
传统：总质量成本存在最优区（常说占销售额 2%～4%）
现代共识：可持续降低总成本——预防投入非线性，能力提升后可下降
故障成本下降空间巨大；先进企业可控在销售额 1%～2% 以内
目标不是「算一个好看的数」，而是持续改善的方向感
质量成本（COQ）系统化实战培训

## Slide 19
分析五维
① 趋势：月/季曲线，判断措施是否有效、是否恶化
② 构成：四大类占比，发现检验依赖/预防不足/外故过高
③ 对标：行业标杆差距，设定合理目标
④ 归因：按部门/产品线/工序/缺陷原因归集——精准改善基础
⑤ 投入产出：预防投入 vs 故障下降——向管理层要资源的最有力语言
质量成本（COQ）系统化实战培训

## Slide 20
05
改进路径与避坑
12 个月五步 · 五大误区

## Slide 21
实战五步总览
①建基线
②抓快赢
③投预防
④常态监控
⑤战略融入
质量成本（COQ）系统化实战培训

## Slide 22
五步要点（摘要）
① 1～2 月：粗线条四大类基线报告，不追求完美
② 2～3 月：故障成本 Top10（常占 80%+），按投入产出比排快赢项目
③ 3～6 月：把节约投入培训/PFMEA/防错/供方早期介入；效果常 6 月后显现
④ 6～9 月：月报+预警阈值；进管理评审，与产量/合格率/CSAT 并列
⑤ 9～12 月+：定价、客户选择、供应商报价、立项目标均含质量成本视角
质量成本（COQ）系统化实战培训

## Slide 23
五大误区
① 重统计轻改进：没行动的数据=统计浪费
② 数据完美主义：70% 覆盖已可指路；精度边跑边提
③ 忽略隐性成本：停工/效率/信任损失——可用估算或指数法
④ 部门各自为政：财务/质量/生产/研发/供应链必须整合分析
⑤ 追求零故障而过度投入：用成本效益分析定改善边界
质量成本（COQ）系统化实战培训

## Slide 24
一句话收束
用财务语言讲清投入产出比，质量就从「部门的事」变成「全公司的生意」。
最高境界：预防深入人心、故障趋于零——质量成本概念「消失」，成为运营底色。
质量不是成本，而是最划算的投资。
质量成本（COQ）系统化实战培训

## Slide 25
06
工作坊
基线草图 · Top 问题 · 要资源话术

## Slide 26
分组练习（30～40 分钟）
① 按 P/A/IF/EF 各列 3 个本厂已有费用项（能估金额更好）
② 粗估当前结构：预防是否 <5%？鉴定是否 >35%？
③ 列出故障成本候选 Top5，标一个「低成本高收益」快赢项
④ 写一句向管理层要资源的投入产出话术（目标：10 万投 → 省 X 万）
⑤ 各组 5 分钟汇报：本厂最缺的是「算清账」还是「改起来」？
质量成本（COQ）系统化实战培训

## Slide 27
课后两周落地清单
输出一版四大类粗线条基线报告（允许缺口）
与财务约定：至少 3 个科目加质量成本标识
锁定 1 个 QC 圈/快赢项目并立项
阅读配套文章 id=200，对照 id=64 四类速查与 id=27 模板工具
质量成本（COQ）系统化实战培训

## Slide 28
Q & A
配套精品文章 主文 id=200 · 同科目 id=64 / id=27 www.zhiliangclub.com · 知识编号 4.3.1

## Slide 29
感谢聆听
www.zhiliangclub.com
卓越质量智库
www.zhiliangclub.com